##### ТОМ I – Положение о территориальном планировании

1  Введение	1

1.1 Общие положения	1

1.2 Общие цели и задачи Схемы территориального планирования Окуловского района	3

2  Мероприятия по территориальному планированию	5

2.1 Основные направления градостроительного развития	5

2.1.1 Предложения по планировочной структуре	5

2.1.2 Градостроительная концепция Схемы территориального планирования района	6

2.1.3 Функциональное зонирование территории	7

2.2 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	9

2.2.1 Цели развития транспортной инфраструктуры	9

2.2.2 Автомобильный транспорт	11

2.2.3 Железнодорожный транспорт	12

2.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	13

2.4.1 Электроснабжение	13

2.4.2 Теплоснабжение	13

2.4.3 Газоснабжение	14

2.4.4 Водоснабжение	14

2.4.5 Водоотведение	16

2.4.6 Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории	17

3 Сводный перечень объектов капитального строительства местного значения	34

4 Формирование зон и точек экономического развития. Сводный перечень объектов капитального строительства регионального значения	35

5 Приложения……………………………………………………………………………………………………….  52

##### Графические материалы к Положению о территориальном планировании

| № п/п | Наименование | Гриф секретности | Масштаб | Количество экз. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района |  | 1:50 000 | 1 |  |

# Введение

## Общие положения

Внесение изменений в Схему территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области произведено согласно Постановления Администрации Окуловского муниципального района от 27.07.2017года №1091 и по техническому заданию от 29 марта 2018г. №24/4/93 в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, статья 19 , с учетом документов территориального планирования Новгородской области, муниципальных образований Новгородской области и определяет цели и задачи территориального планирования, а так же мероприятия по территориальному планированию муниципального района.

- Создание условий устойчивого развития Окуловского муниципального района Новгородской области.

- Приведение документа территориального планирования в соответствие с действующим законодательством о градостроительной деятельности, в том числе актуализация сведений о планируемом размещении объектов местного и регионального значения в соответствии со статьей 19 ГК РФ.

- Внесение изменений связано с необходимостью включения объектов местного значения в проект "О внесении изменений в Схему территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области" в картографический материал и в текстовую часть:

- «Газопровод распределительный к котельной №221 высокого ЭРТ № 4, в/г №2, п.Котово Окуловского района Новгородской области»

- Частная технологическая автомобильная дорога не общего пользования "Угловский комбинат "- "Заречье";

Линейные объекты в целях "Строительства скоростной автомобильной дороги Москва -Санкт- Петербург км 58- км 684 ( с последующей эксплуатацией на платной основе) 6 этап км 334-км 543" на участке прохождения по Окуловскому району.

Подготовка проекта "О внесении изменений в Схему территориального планирования Окуловского муниципального района Новгородской области" касается земельных участков лесного фонда и земельных участков сельскохозяйственного назначения под возводимыми путепроводами для осуществления их последующего перевода

Другие объекты капитального строительства местного значения;

- Изменения границ Администраций городских и сельских поселений Окуловского муниципального района;

- Корректировка объектов капитального строительства прописанных в утвержденной "Схеме территориального планирования Новгородской области" (с учетом объектов планируемых для «Внесения изменений в Схему территориального планирования Новгородской области»).

При разработке Схемы территориального планирования муниципального района использованы:

- Федеральный закон от 29.07.2017 N 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель";

-    Федеральный закон от 31.12.2017 N 507-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016
№ 793 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения" (зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2017 № 45101);

- областной закон от 14.03.2007 № 57-ОЗ 
«О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области»;

Иные нормативно-правовые документы, необходимые для подготовки Проекта.

Схема территориального планирования состоит из Положений о территориальном планировании и соответствующих карт (схем), а также содержит материалы по обоснованию проекта.

Схема является стратегическим градостроительным документом, направленным на создание оптимальных условий территориального и социально-экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2022 года (первый этап) и до 2032 года (второй этап).

## Общие цели и задачи Схемы территориального планирования Окуловского района

Схема территориального планирования Окуловского муниципального района - это, прежде всего, инструмент управления территорией, где, все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

В Схеме излагается принципиальное видение Стратегии социально-экономического развития района на долгосрочную перспективу, направленной на повышение качества жизни населения и повышение конкурентоспособности территории на глобальном рынке.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует оптимальный пространственный каркас системы расселения, распространяет современные стандарты качества жизни на периферийные городские и сельские территории, определяет новые центры экономического роста.

Данный документ, как система представлений о стратегических целях, задачах и интересах района, является первым шагом в формировании государственной идеологии, направленной на обеспечение интересов Окуловского МР. При этом на первое место выходит согласованность и взаимоувязка всех проектных решений, как с интересами населения, так интересами власти и бизнеса.

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода РФ к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» - это модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения без лишения возможности будущих поколений».

(Материалы Конференции ООН по охране окружающей среды и устойчивому развитию, 1992)

Принятый для территории района системный подход к проблемам и задачам предстоящего развития – единственный путь поиска решений в современных условиях формирования региональной экономики.

Директивной задачей этого подхода, определяемой проектом, является обеспечение безопасности проживания населения на данной территории, повышение качества жизни, а также формирование имиджа Окуловского МР в области, регионе и стране, что должно стать базой для создания новой градостроительной политики развития и управления территорией.

В проекте представлен анализ ресурсного потенциала территории МР во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформированы функциональные приоритеты развития области, намечены узлы ускоренного развития – инвестиционные узлы, определены мероприятия по совершенствованию транспортно-коммуникационного узла.

Анализ, прогноз и решение всех отраслевых задач МР рассматривается в Схеме с учетом реально существующей уязвимости её системы к чрезвычайным ситуациям, неучет которых провоцирует их возникновение.

Цели и задачи Схемы строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения ВРП района, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов РФ.

Схема территориального развития Окуловского МР предусматривает следующие основные цели:

Экономическую, связанную с повышением эффективности региональной и муниципальной экономик, как форм производства и расселения их конкурентоспособности при минимизации затрат в производственную и социальную сферы;

Социальную, заключающуюся в развитие человеческого потенциала, обеспечении конституционных, социальных прав гарантий с использованием социальных стандартов и норм;

Формирование среды обитания, то есть улучшение застройки и планировки поселений и межселенного пространства, рациональная прокладка инженерных и транспортных коммуникаций, охрана и улучшение окружающей среды, инженерной защитой поселений и коммуникаций от природно-техногенных процессов;

Рациональное природопользование – комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов.

Основными принципами и современными подходами, которыми руководствовался авторский коллектив, для реализации этих целей, являются следующие:

Обеспечение возможности устойчивого развития района в условиях жесткой конкуренции за ресурсы, как в масштабе области, так и в контексте регионального разделения труда;

Ориентация на внутренние ресурсы, а также на современный природный, экономический и социальный потенциалы;

Формирование транспортного каркаса района, связывающего основные урбанизированные поселения в опорный градостроительный организм и обеспечивающего свободный выход в систему области и в систему международных транспортных коридоров (МТК);

Комплексное решение экологических проблем, связанных с нейтрализацией последствий антропогенной деятельности и экспериментов над природой.

# Мероприятия по территориальному планированию

## Основные направления градостроительного развития

### Предложения по планировочной структуре

Одна из основных задач Схемы – выработка такой планировочной модели, которая могла бы способствовать усовершенствованию хозяйственных связей достаточно развитых зон района, подключения к ним малоосвоенных и периферийных территорий.

Проектная планировочная структура формируется планировочными осями, в основе которых приняты трассы основных железных и автомобильных и автомобильных дорог, связанных с транспортным каркасом смежных районов. Это основные и второстепенные оси экономического развития, образующие расселенческий каркас с опорными центрами развития.

В города опорного каркаса передается часть общеобластных функций, что повысит качество жизни сельского населения. Здесь в миниатюре применяется принцип «поляризованного развития». Критерием выбора опорных точек развития является получение быстрой отдачи от инвестиций.

Принцип благоприятствования расположения поселений на тех или иных осях определяет степень перспективности каждого поселения района.

В проекте рассматривается вариант трансформации системы расселения в соответствии с основным сценарием динамики численности населения.

Представленный проектный планировочный каркас является основополагающим не только при определении центров инвестиционного и промышленного развития, то есть «точек роста», с вменением им функций локомотивов, подтягивающих в развитии соседние территории, но и для выделения зон концентрации градостроительной активности территории.

К ним относятся зоны:

- комплексного промышленного развития,

- агропромышленные,

- рекреационной деятельности,

- развития образовательных комплексов,

- инновационного развития,

- развития транспортной инфраструктуры.

Зоны комплексного промышленного развития возникают на основе перспективного развития отраслей, имеющих площадной характер размещения, а населенные пункты, включенные в зону, концентрирующие хозяйственные и административные функции, как правило, становятся «точками роста».

В промышленной политике будущее района связано с развитием кластерной стратегии, которая заключается в том, что усилия государственных органов власти направляются не на поддержку отраслей и предприятий, а на развитие групп взаимосвязанных крупных и малых предприятий, то есть кластеров, объединенных общей производственной цепочкой и взаимодополняющих друг друга.

Основными критериями перспектив формирования кластера являются:

Динамика развития рынка;

Экспортный потенциал;

Динамика производства в регионе;

Масштаб рынка, на котором работают предприятия сектора;

Наличие нескольких предприятий ядра кластера;

Развитие факторов производства

Агропромышленные зоны организуют на территориях с развитым сельским хозяйством и предприятиями инфраструктуры. Их организация целесообразна на межрайонной основе, способствуя поднятию качественного уровня сельскохозяйственного производства.

«Точками роста» на территории данных зон могут быть районы, в которых расположены предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции.

Зоны рекреационной деятельности. Данные зоны выделяются в отдельный вид, вследствие специфики своего функционирования в соответствии с геоэкологическим районированием территории.

##### Зоны инновационного развития (интеграция науки и производства)

В перспективе создание зон возможно на базе имеющихся предприятий в Окуловском районе, перспективна в плане развития средненаукоёмких производств на базе средних и малых предприятий.

Кроме того, к основным положениям градостроительной концепции относится следующее:

организация развития транспортной инфраструктуры;

развитие инженерной инфраструктуры;

улучшение экологической ситуации и пр.

формирование природно-экологического каркаса;

развитие рекреационно-туристкого потенциала;

риск уязвимости территории от природных и техногенных опасностей.

### Градостроительная концепция Схемы территориального планирования района

Транзитное положение Новгородской области между «полюсами роста» - городами Санкт- Петербургом, Москвой и Московской областью – способствует росту миграционного оттока жителей Новгородской области в эти города.

В связи с этим, поиск вариантов долгосрочного развития экономики района, и её интеграции в региональный, российский и глобальный рынок требует определенного решения развития территории района до 2030 года.

В проекте рассмотрено два варианта долгосрочного развития экономики района: инерционный и инновационный и выявлены положительные результаты варианта инновационного развития. Основные положения базового инновационного варианта представлена ниже:

будет сформирована центральная урбанизированная зона при повышении роли районного центра и административными центрами поселений, а также усиление связей их с пограничными территориями соседних районов;

в результате развития планируемой транспортной инфраструктуры будет повышена роль г. Окуловка – как промышленного и культурного центра;

выделенные групповые системы населенных мест (далее ГСНМ) дадут возможность проведению целенаправленной градостроительной политики по формированию логичной планировочной структуры района;

в результате всех планируемых мероприятий прекратится отток населения из сёл и области в целом, а также улучшится качество жизни населения района;

за расчетным сроком на базе формирования нового промышленного ядра Боровичи – Валдай – Окуловка рассматривается формирование зональной Боровичской – Валдайской – Окуловской ГСНМ, в которую войдут формирующиеся Боровичская и Валдайская ГСНМ.

### Функциональное зонирование территории

Территория района не имеет чёткого деления на функциональные зоны, поэтому функциональное зонирование предложено по преимущественному виду использования земель.

В проекте выделены пять основных функциональных зон:

##### Зона преимущественно-градостроительного освоения

Это территории сельских населенных пунктов с прилегающими землями, за счёт которых возможно дальнейшее территориальное развитие.

##### Зона преимущественного ведения сельского хозяйства

Это земли сельхозпредприятий. Дефицит благоприятных для сельскохозяйственного производства земель способствовал максимальному использованию всех имеющихся резервов – крупных массивов или небольших участков, вкрапленных в лесные массивы и разбросанных по всей территории района.

На протяжении многих лет район специализировался на сельскохозяйственном производстве. Земли, занятые под сельское хозяйство, используются недостаточно эффективно, поэтому на расчетный срок не намечается увеличение площадей для нужд сельского хозяйства, а предполагается интенсификация производства.

##### Зона освоения лесов

Представлена двумя подзонами:

###### подзона преимущественного ведения лесного хозяйства

Представлена защитными лесами. Это леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях федерального значения; леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов; леса, расположенные в водоохранных зонах; ценные леса (см. ст. 102 Лесного кодекса РФ).

Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями (ст. 12, часть 4 ЛК РФ).

В защитных лесах, как правило, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением особых случаев.

###### подзона преимущественного ведения лесоэксплуатации

Представлена эксплуатационными лесами. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов (ст. 12, часть 3 ЛК РФ).

###### Зона преимущественного рекреационного освоения

Эта зона состоит их отдельных площадок рекреационного освоения, расположенных в разных районах района, наиболее благоприятных для организации зон отдыха и обеспечивающих нормативную транспортную доступность от основных населённых пунктов. Эти территории, как правило, расположены около рек и озер в живописных ландшафтах.

###### Зона охраняемого природного ландшафта

Эти уникальные ландшафты требуют к себе повышенного внимания и максимального сохранения существующей природной среды.

## Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

### Цели развития транспортной инфраструктуры

Определение целей развития транспортной инфраструктуры Окуловского района находится в русле градостроительного развития района в целом. В данном аспекте можно выделить следующие основные направления развития транспортной инфраструктуры:

##### Использование экономико-географического положения Новгородской области в системе транспортных связей России как ресурса развития области

Новгородская область расположена между двумя крупнейшими городами России – Москвой и Санкт-Петербургом. В силу своего географического положения регион является связующим звеном между Северо-Западным и Центральным федеральными округами.

Устойчивое конкурентное преимущество региона – его выгодное экономико-географическое положение между двумя «столицами» при высоком уровне развития транспортной инфраструктуры, связывающей Новгородскую область с двумя крупнейшими агломерациями, а также со странами Европы. В данном аспекте основным направлением развития региона является формирование транспортно-логистического комплекса на основных направлениях международного транспортного коридора «Север – Юг» и связанного с распределением транспортных потоков на строящийся порт в Усть-Луге, а также в сторону российско-эстонской границы (Ивангород, Печоры). Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–2015 гг.)» предусматриваются следующие мероприятия:

строительство скоростной автодороги Москва – Санкт-Петербург;

проектирование высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург;

##### Повышение деловой привлекательности региона

Согласно Стратегии социально-экономического развития Окуловского района до 2030 года потенциальными направлениями развития транспорта в районе являются:

создание на территории района единого транспортного пространства;

снижение издержек на транспортные услуги во внутрирегиональном, межрегиональном и международном сообщениях;

повышение качества транспортных услуг, эффективности и безопасности транспортного процесса;

повышение безопасности дорожного движения рассматривается как приоритетная задача;

реализация масштабных межотраслевых проектов.

Применительно к разрабатываемой Схеме территориального планирования данный подход означает ориентацию на развитие транспортной сети в районе, вовлекаемых в хозяйственный оборот, соединение промышленных объектов современными магистралями, увеличение транспортной доступности поселений района, изменение топологии транспортной сети в целях повышения уровня пространственного единства региона, развитие транспортно-логистических узлов.

Стратегией социально-экономического развития района до 2030 года предлагается принципиально новый для Окуловского района подход к транспортной, промышленной и в целом экономической политике – переход от реализации чисто транспортных проектов к транспортно-промышленным проектам.

##### Повышение качества передвижений

В основе решения этой задачи лежит комплексный подход к развитию подсистем индивидуального и общественного автотранспорта с учетом потребностей всех социальных групп. Основным направлением развития является реконструкция автодорожной сети в связи с ростом автомобильного парка.

##### Повышение эффективности использования территории

Для повышения эффективности использования территорий, обладающих недостаточной транспортной доступностью, предлагается следующее:

реконструкция дорожной сети до населенных пунктов, не имеющих подъездов с твердым дорожным покрытием;

повышение уровня дорожной проницаемости границ путем строительства межрайонных и межобластных связей, а также капитального ремонта и реконструкции существующих автомобильных дорог.

##### Обеспечение экономического роста

На долгосрочную перспективу развития района предлагается следующее:

использование географического положения в качестве ресурса экономического развития района;

совершенствование конфигурации транспортной сети;

использование потенциала всех видов транспорта (железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный);

снижение уровня монополизации рынка пассажирских и грузовых перевозок;

##### Обеспечение развития туризма и рекреации

Транспортная поддержка развития туристской инфраструктуры сводится как к системе мер по обеспечению туристских перевозок, доставки туристов к местам отдыха, так и транспортному обслуживанию туристской инфраструктуры:

### Автомобильный транспорт

Строительство скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург.

В соответствии с проектом, разработанным ОАО «ГипродорНИИ» (Саратовский филиал), по территории Новгородской области автомагистраль проходит следующим образом: начало трассы принято на границе с Тверской областью. От границы трасса идет в северо-западном направлении, обходит с. Угловка с запада, обходит охранную зону Валдайского национального парка. Трасса проложена между границами двух заповедников: Валдайским Национальным парком и «Заозерской ледниково-аккумулятивной водно-ледниковой грядой», обходит защитные зоны озер Мосно и Перетно, пересекает Окуловский биологический заказник регионального значения. Дальше на своем пути трасса пересекает крупные реки: Мста, Хуба, Вишера, Волхов, постепенно приближаясь к автодороге М-10 на расстоянии 24 км от г. Новгорода Великого, проходит по краю Чудовского природного биологического заказника регионального значения и выходит на границу с Ленинградской областью.

Формирование сети автомобильных дорог общего пользования согласно Областной целевой программе «Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности области, на 2022 – 2034 годы». Задача программы, предусматривающая ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования , сосредоточена на реализации следующих мероприятий:

Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них с концентрацией ресурсов на наиболее важных направлениях.

Повышение качества пассажирского автотранспортного обслуживания, между основными промышленными и транспортными узлами

Повышение плотности дорожной сети. Развитие транспортной инфраструктуры узлов.

С учетом климатических условий особое внимание ложно уделяться зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования.

Реконструкция мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования предусматривает повышение их пропускной способности, грузоподъемности и долговечности. Одним из направлений реализации этих требований в период реализации программы будет перестройка большинства деревянных мостов на капитальные мосты или водопропускные трубы. Планируется повышение уровня контроля качества проектирования, ремонта и содержания мостовых сооружений.

### Железнодорожный транспорт

Развитие высокоскоростного железнодорожного движения по направлению Санкт-Петербург – Москва. В соответствии с программами перспективного и инвестиционного развития Октябрьской железной дороги в Окуловском районе предлагается:

реконструкция устройств СЦБ, реконструкция станций Торбино, Боровенька на участке Мстинский Мост – Окуловка;

реконструкция пути, контактной сети, переустройство кривых;

путевое переустройство станции Окуловка;

реконструкция и строительство пешеходных мостов;

строительство волоконно-оптической линии связи на участке Окуловка – Неболчи;

перевод на электропитание служебно-технических зданий дороги станций Боровенька, Окуловка;

оборудование станций сбрасывающими устройствами для предотвращения несанкционированного выхода подвижного состава на пути следования;

оборудование охранно-пожарной сигнализацией постов электрической централизации стрелок и сигнализации;

строительство волоконно-оптической линии связи на участках Окуловка – Неболчи, Подпорье – Кабожа;

строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Мероприятия первой очереди

Оборудование охранно-пожарной сигнализацией постов электрической централизации стрелок и сигнализации.

Оборудование станций сбрасывающими устройствами для предотвращения несанкционированного выхода подвижного состава на пути следования.

## Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

### Электроснабжение

В настоящее время подстанция 330/110/35/10 и 110/10, размещенные на территории Окуловского муниципального района недогружены и позволяют выполнять подключение инвестиционных площадок со строительством сетей 10 и 0,4 кВ к эти площадкам без дополнительных затрат на увеличение мощности головных подстанций.

Развитие электросетевого хозяйства.

Существующее состояние электрических сетей 10 кВ не позволяет пропустить необходимое количество мощности в период максимальных нагрузок, поэтому необходимо развитие и техническое перевооружение сетевого хозяйства района:

- продление срока службы и обеспечение работоспособности ЛЭП и трансформаторных подстанций;

- расширение применения энергосберегающих технологий у потребителей, в том числе техническое перевооружение электроснабжения жилищно-коммунального хозяйства района;

- повышение надежности и качества отпускаемой электроэнергии;

- реконструкция трансформаторных подстанций и сетей 10 и 0,4 кВ с использованием самонесущих изолированных проводов СНП, что повысит надежность линий 10 и 0,4 кВ.

### Теплоснабжение

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»,а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-27°С), продолжительность отопительного периода-221 сутки.

Существующие котельные  планируется, по возможности, реконструировать, модернизировать и подключить дополнительные тепловые нагрузки. Кроме этого необходимо:

- заменить устаревшее энергетическое оборудование, переложить изношенные тепловые сети, тем самым сократить потери тепла;

- при строительстве жилья необходимо применить теплосберегающие технологии и материалы;

- внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями(счетчики) и регулирование подачи тепла.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от 2-х-контурных газовых котлов.

### Газоснабжение

Генеральным планом предусматривается перевод района на природный газ. На расчетный год реализации Генплана планируется  строительство  межпоселковых сетей природного газа с газификацией существующих объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Потребителей сжиженного газа необходимо постепенно, где это целесообразно, переводить на природный газ.

Планируется перевод существующих котельных на твердом топливе и электроэнергии (где это целесообразно) на газовое, подключение новых  котельных для нужд соцкультбыта и коммунального хозяйства, котельных инвестиционных площадок.

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определены специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

Обеспечение природным  газом района предполагается от выходных сетей  АГРС Окуловка и Угловка. Газ среднего давления( 0.3МПа ) будет подан к ГРП населенных пунктов и далее газ низкого давления потребителям.

### Водоснабжение

Одной из стратегических задач любого государства является обеспечение санитарного и экологического благополучия граждан. Это прежде всего снабжение населения питьевой водой, обеспечение нормируемой степени очистки сточных вод. Достижение этой цели является неотложной задачей для всех видов поселений.

В связи с этим вопросы полноценного обеспечения населения России качественной питьевой водой приобретают особую остроту и являются важнейшими задачами преодоления сложившейся демографической ситуации.

Для решения задач по обеспечению области стабильно работающей системой водоснабжения проектом предлагается ряд мероприятий, которые формируются в две основные группы:

организационно-правовые;

технические и технологические.

##### Организационно-правовые мероприятия

В целях обеспечения населения питьевой водой из подземных и поверхностных источников необходимо:

необходимо создание региональных хозяйственных механизмов и развитие нормативно-правовой базы обеспечивающих выполнение действующих норм и правил охраны источников питьевого водоснабжения от загрязнения и истощения и стимулирующих постоянное инвестирование мероприятий по развитию и совершенствованию водного хозяйства во всех его частях;

обеспечение гарантированного финансирования мероприятий контролирующего, надзорного, образовательно-строительного характера и возможности открытого доступа к любой информации, касающейся состояния источников питьевого водоснабжения, водного хозяйства и качества питьевой воды;

приоритетное финансирование и стимулирования инвестиций в организацию водозаборов из наиболее защищенных от загрязнения источников – подземных и подрусловых;

обеспечение качественного производственного и государственного контроля состояния источников хозяйственно-питьевого водоснабжения и питьевой воды;

необходим пересмотр технических нормативных правовых актов в водоснабжении и водоотведении, с учетом новых форм собственности, правил сертификации товаров и услуг, форм ответственности производителей и получателей услуги, а также нормативных правовых актов, регламентирующих взаимоотношения Водоканалов, управляющих компаний и водопотребителей.

произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей;

на основе инвентаризации выполнить проект переориентации на использование для технических целей поверхностных источников, внедрения передовых безводных или маловодных технологий, внедрения систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод.

Проект должен быть выполнен специализированной территориальной организацией с ориентировочным названием «Генеральная схема развития основных промышленных районов . Водное хозяйство».

Для координации различных вариантов и предложений по обеспечению населения водой питьевого качества, необходимо выполнить проект с ориентировочным названием «Генеральная схема развития систем водоснабжения и водоотведения района».

Проект необходимо выполнить на основе данных инвентаризации промышленных предприятий, коммунально-бытовых объектов.

Территориальное комплексное решение позволит проверить правильность развития локальных и групповых систем, гидравлически и технически скоординировать их существующую и перспективную работу.

Одним из дополнительных источников финансирования разведки, бурения и организации подземных водозаборов может служить компенсационный вклад за переданный на технические цели поверхностный водозабор водопользователя (например, ЖКХ муниципального образования).

Процессы децентрализации и приватизации водоснабжения и водоотведения требуют строжайшего государственного управления и контроля за деятельностью негосударственных предприятий водохозяйственного комплекса для обеспечения высокого уровня экологической безопасности и охраны здоровья населения.

Предприятия водопроводно-канализационного хозяйства должны быть юридически самостоятельными лицами. Для построения организационно-управляющих схем предприятий водоснабжения и водоотведения для регионов и городов должны быть предложены оптимальные модели управления; включая варианты частного управления с учетом концессионных, лизинговых, трастовых и других моделей.

### Водоотведение

##### Технические мероприятия по организации системы водоотведения

###### Город и поселки городского типа

На большинстве очистных сооружений очищенные стоки не соответствую современным требованиям, особенно по ряду ПДК специфических загрязнений промышленного происхождения, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения. Поэтому практически все существующие очистные сооружения и проектируемые новые должны быть реконструированы по технологии с внедрением методов глубокой очистки и с применением современных методов утилизации осадка.

С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и подземных вод, необходимо выполнить работы по реконструкции, строительству систем водоотведения  в следующем объеме:

организация системы хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей мероприятия по реконструкции отводящих, сборных коллекторов, насосных станций, очистных сооружений, выпусков.

организация системы сбора, отведения и очистки поверхностных вод, включая дождевые, талые, поливомоечные, дренажные, промливневые стоки, с организацией надежных систем водоотведения, обеспечивающих защиту поверхностных и подземных вод, строительство современных очистных сооружений, с эффектом очистки поверхностных вод, позволяющих использовать их на технические цели и поливомоечные нужды.

###### Сельские населенные пункты

В основном, сельские населенные пункты не имеют системы водоотведения. Частично обеспечиваются централизованной системой сбора, отведения и очистки районные центры.

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в специально отведенные места, а большая часть разбрасывается бессистемно, загрязняя окружающую среду.

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия по реконструкции и новому строительству систем водоотведения:

организация централизованной системы хозяйственно-бытовой системы водоотведения, включающей реконструкцию и строительство закрытых сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений хозяйственно-бытового стока. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и другими нормативными документами.

в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне сельскохозяйственной деятельности предусматривается строительство сливных станций для неканализованной части поселений и специальных очистных сооружений канализации животноводческих ферм, при этом разрабатывается проект на среднюю производительность 50 м3/сут. и строится в каждом сельскохозяйственном районе.

Решения схем водоотведения для районов и отдельных населенных пунктов намечается на последующей стадии проектирования.

### Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории

Инженерная подготовка территории охватывает широкий спектр вопросов обеспечения устойчивости территории и защиты населения. Обеспечение устойчивого развития территорий узлов роста и территорий, предусмотренных к активному развитию рекреации и спорта невозможно без обеспечения пригодности территории для градостроительства и защиты их от неблагоприятных явлений.

##### 1. Защита территории от вредного воздействия экзогенных геологических процессов

Территория района относится к единой ландшафтно-климатической зоне материкового оледенения, которая характеризуется определенным комплексом экзогенных геологических процессов. Основными из них являются: заболачивание, боковая эрозия и связанные с ней оползневые и обвальные процессы, оврагообразование, карстообразование и очень незначительно – эоловые процессы.

В настоящее время на территории района хозяйственных объектов, подверженных активному воздействию экзогенных геологических процессов (ЭГП) и требующих принятия срочных мер безопасности нет. Однако, рассматривая дальнейшее перспективное освоение новых территории района, а также возможность активизации экзогенных процессов и создание угрозы населению и хозяйству в данной работе рассматривается комплекс мероприятий по защите от вредного воздействия ЭГП.

В качестве инженерных мероприятий по защите от заболачивания предлагается следующее:

организация и очистка поверхностного стока населенных пунктов;

организация дренажной системы;

проведение работ по подсыпке территорий нового строительства и локальной подсыпке территорий существующей застройки.

В настоящее время для предотвращения роста оврагов используются три вида мероприятий: агротехнические, гидротехнические и лесомелиоративные:

агротехнические мероприятия включают пахоту и посев сельскохозяйственных культур поперёк склонов, снегозадержание и регулирование снеготаяния, залужение эродированных склонов, бороздование, лункование, создание микролиманов, щелевание и другие. Проведение агротехнических мероприятий не требует больших затрат.

гидротехнические мероприятия заключаются в создании на приовражных участках и непосредственно в оврагах, балках, в руслах ручьев и рек ряда гидротехнических сооружений.

лесомелиоративные мероприятия заключаются в создании специальных противоэрозионных лесопосадок. Приовражные лесополосы предусматривается размещать в нижних частях склонов, прилегающих к бровке оврагов. Расстояние от бровки оврага до лесополосы принимают равным 4-5 м. Прибровочная полоса оставляется под природную одерновку. Ширина приовражных полос принимается 12-24 м.

В зону интенсивного развития карстовых процессов попадают также объекты федерального значения:

автомобильная дорога М-10 (Санкт - Петербург – Москва);

железные дороги.

##### 2. Инженерная подготовка территории основных населенных пунктов – узлов роста Окуловского района

В соответствии с планировочным решением и природными условиями рассматривается комплекс мероприятий по инженерной подготовке территорий основных населенных пунктов – узлов роста района.

Инженерная подготовка территории в данных зонах предусматривается в составе следующих мероприятий:

1. Организация и очистка поверхностного стока

Организация стока поверхностных вод осуществляется комплексным решением горизонтальной и вертикальной планировки территорий и специальной системы водоотвода сельских населенных пунктов, анализа рельефа, геологических и гидрогеологических условий, размещения мест сброса собранных вод и т. д.

Как правило, при проектировании системы дождевой канализации предусматривается устройство сети открытых водостоков на территории индивидуальной застройки и зеленой зоны, и закрытых коллекторов на территории капитальной, блокированной и коттеджной застройки.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

2. Благоустройство внутригородских водотоков и водоемов

Предусматривается комплекс мероприятий по улучшению состояния водотоков и водоемов:

очистка русел и пойм водотоков от мусора;

регулирование русел (расчистка, дноуглубление и профилирование).

планировка береговых склонов и укрепление их растительностью (одерновка, посев трав, посадка кустарника);

проведение мероприятий по благоустройству прилегающей к водным объектам территории: вырубка сухостоя, расчистка кустарника, окашивание берегов во избежание зарастания болотной растительностью, благоустройство дорожно-тропиночной сети.

3. Организация пляжей

При организации зон отдыха предусматривается устройство пляжей. Проектом предусматривается ряд мероприятий по их благоустройству. Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см.

Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Уклон дна от 0,07 до 0,12. Глубина водоема в месте купания должна быть:

для детей и подростков 0,7-1,3м;

для общего купания до 1,5м.

Выводы

Выполнение мероприятий по инженерной подготовке территории позволит облегчить рациональное использование территорий населенных пунктов, создаст условия для полноценного и эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных территорий с отрицательными природными факторами, обеспечит стабильность поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-геологическим процессам.

# Объекты капитального строительства местного значения, планируемые для размещения на территории района

### 3.1. Объекты транспорта, автомобильные дороги общего пользования местного значения

| N п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта, в том числе протяженность (км) | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 1.1.1. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | путепровод на а/д Сухое – Березка при пересечении со скоростной а/д М11, ПК 3964+16 | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.2. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | путепровод на а/д Угловка - Чеканово при пересечении со скоростной а/д М11, ПК 4012+95 | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.3. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | путепровод на а/д Яблоновка-Варгусово при пересечении со скоростной а/д М11, ПК 4153+00 | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11.1.4 | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | путепровод на а/д "Крестцы-Окуловка-Боровичи"-Заречье при пересечении со скоростной а/д М11, ПК 4510 | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.5 | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | путепровод на а/д Подол -Малый Борок при пересечении со скоростной а/д М11, ПК 4417 (лесохозяйств.) | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

### 3.2. Инвестиционные площадки

| N п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства |
| 1.1. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0102005:37 №12 | площадь 0,5159 га | Окуловский район, г. Окуловка, ул. Парфенова, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:1260104005:31 №54 | площадь 0,3114 га | Окуловский район, г. Окуловка,ул. Магистральная, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.3. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0101063:20 №3 | площадь 0,2977 га | Окуловский район, г. Окуловка, ул. Рылеева, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.4. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0101064:22 №1 | площадь 0,2188 га | Окуловский район, г. Окуловка, ул. Рылеева, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.5. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0104006:53 №58а | площадь 0,2347 га | Окуловский район, г, Окуловка, ул.Островского, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.6. | Инвестиционная площадка | «Бывшая больница» земельный участок с кадастровым номером 53:12:0536071:18 | площадь 0,12га | п.Боровенка, ул. 1 Мая, д.68а | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.7. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1540001 «Осипово» | Площадь7,8 га | Турбинное сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.8. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1540001 «Варгусово» | площадь8,0 га | Турбинное сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.9 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0104018 № 38б | Площадь 0,9478 | г.Окуловка, ул.Островского | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.10. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:4465 | Площадь 0,79 га | Угловское городское поселение д.Шуя | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.11. | Инвестиционные площадки | Переселение 5 домов г.Окуловка: ул. Зорге, д. 30; ул. М. Маклая, д. 40; ул. Заводская, д. 1; ул. Стрельцова, д. 10; ул. Советская, д. 30. | Расселяемая площадь составит 2675,21 кв.м. | Окуловский район, г. Окуловка | Региональная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Новгородской области, 2019 - 2025 год |
| 11.12 | Инвестиционные площадки | Обеспечить жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | - | Окуловский район, г. Окуловка | Программа 2019-2022 годы |
| 11.13 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0104027:26 | площадь 0,3829 га | Окуловский район, г. Окуловка, ул. Ломоносова, участок 3а | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11.14 1 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0102005:40 | площадь 0,3454 га | Окуловский район, г. Окуловка, ул. Парфенова, участок 10 а | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | Инвестиционные площадки для объектов образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта |
| 2.1. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0104034 | Площадь 10,0га | г.Окуловка, слева от а/д Боровичи--Окуловка-Крестцы по ул.Фестивальная» | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.2. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0101122 «Гостиничный комплекс (для расширения инфраструктуры Регионального центра гребного слалома» | Площадь 0,5га | г.Окуловка, ул.Свердлова, напротив Регионального центра гребного слалома | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.3. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0105030:18 №20 | Площадь 0,9239га | г.Окуловка, ул.Перестовская, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.4. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0102013:310 № 21 б | Площадь 0,448га | г.Окуловка, ул. Парфенова, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.5 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0203018:148 №30 | -- | р.п. Угловка, ул. Центральная | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.6 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0804007:31 | -- | р.п. Угловка, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.7 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0804007:31 №4а | - | р.п. Угловка, ул. Центральная | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.8 | Инвестиционная площадка | Капитальный ремонт МБУК «Районный Центр творчества». | - | г. Окуловка | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.9 | Инвестиционная площадка | Реконструкция «Здания купеческого клуба, конец 19 века» по адресу: г.Окуловка, ул.Ленина,д.51 | - | г. Окуловка | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | Инвестиционные площадки для объектов туризма и рекреаций |
| 3.1. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0433003 «Мануйлово-1» | Площадь 8,4 га | Березовикское сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3.2. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0441001 «Мануйлово-2» | Площадь 4,8 га | Березовикское сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3.3. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0104034 «Окуловская-1» | Площадь 50га | Окуловское городское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3.4. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:055:7001 «Нездрино» | Площадь 3,0га (возможно расширение до 12,0га) | Боровенковское сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3.5. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1514001 «Горнешно» | Площадь 5,0га | Турбинное сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4. | Инвестиционные площадки для объектов промышленного производства |
| 4.1. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0102015 «Поддубье» | Площадь 6 га | г. Окуловка, северо-восточная часть | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.2. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0931001 «Козловка» | Площадь 0,04 га (возможно расширение до 1,0 га) | п. Пролетарский (Боровенковское сельское поселение) | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.3. | Инвестиционная площадка | земельный участок «Производственная база» | Площадь 0,8 га (возможно расширение до 1,0 га) | п. Топорок (Котовское сельское поселение) | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.4. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0202010:124 «Производство бытовой химии» | Площадь 3,5 га | п.Угловка, ул. Московская 19а | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.5. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0305007:50 «Фабрика» | Площадь 0,8 га | п.Кулотино, ул.К.Маркса, д. 29а | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.6. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0303005:25 склад негорючих материалов | Площадь 0,06 га, | п.Кулотино, Советский пр., д.1 | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.7. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1231002:37 «Бывший КДМ-Инвест» | Площадь 25 га | Кулотинское городское поселение, южная часть кадастрового квартала 53:12:1231002 | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.8. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:01011122:43 № 17 | Площадь 0,52 га | г.Окуловка, ул.Заводская | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.9. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 1253:12:0432006:17 № 78а «Биоэнергетика» | Площадь 3,05 га | г.Окуловка, ул. Н.Николаева, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.10 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0804005, №1 | Площадь 17,39 га | п.Угловка (справа от дороги и от АО «УИК») | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.11 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0804005, №2 | Площадь 15,11 га | п.Угловка (справа от дороги и АО «УИК») | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.12 | Инвестиционная площадка | земельный участок № 53/14-63505 ООО «Окуловкалес» | Площадь 4+7,5га (возможно расширение до 25 га) | п.Боровенка, ул. Калинина, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.13. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0203025 «Заводская» | Площадь 3 га (возможно расширение до 5,0 га) | п. Угловка, ул. Заводская | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.14. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0202008:37 №53 «Московская,53» | Площадь 3,3473 га | п.Угловка, ул.Московская, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.15. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0202011:140 | Площадь 6,4 га | п.Угловка, ул. Песочная 1г | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.16 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0202011:141 | Площадь 27,2 га | п.Угловка, ул. Песочная 1в | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.17 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1045001:127 | Площадь 4,2 га | д. Шуя, участок 47 | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.18. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0203001 «ул.Строителей» | Площадь 0,4317га | п.Угловка, ул.Строителей | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.19. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0202001 «ул.Строителей 2» | Площадь 0,1га | п.Угловка, ул.Строителей | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.20. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:02022088:36 № 52 «Московская,52» | Площадь 4,7862га | п.Угловка, ул.Московская, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.21. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0203015 | Площадь 0,8793га | п.Угловка, ул.Заводская | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.22 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0203013 | Площадь 1,3га | п.Угловка, ул.Заводская | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.23. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0105008:21 №26в под складирование и хранение инертных материалов | Площадь 7,65 га | г. Окуловка, ул.2-я Красноармейская, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.24 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0105007:125 № 26б под складирование и хранение инертных материалов | Площадь 2,4 га | г. Окуловка, л.2-я Красноармейская, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.25. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0432006 «Шуркино» | Площадь 6,1 га | д.Шуркино, км54+700 автодороги «Боровичи-Крестцы» | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.26 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0202010:12 | Площадь 1,4га | п.Угловка, ул.Заводская 12а | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.27 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0803001:92 | Площадь 3,08га | д.Заручевье, участок 1а | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.28 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0804001:271 | Площадь 2,9га | д.Стегново, участок 66 | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.29 | Инвестиционная площадка | земельный участок №3;№6, строительство завода по производству этилацетата и завода фармацевтической продукции | -- | п.Угловка, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.30 | Инвестиционная площадка | земельный участок №8; №9, организация производства пластиковой тары, строительство завода по производству эфиров. | -- | п.Угловка, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.31 | Инвестиционная площадка | земельный участок №5;№11, строительство завода по производству автохимии, модернизация завода по производству парфюмерно- космитических средств | -- | п.Угловка, | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5. | Инвестиционные площадки для объектов сельского хозяйства, сельскохозяйственного производства |
| 5.1. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:41 «Колхоз им.Ленина» | Площадь 600 га (возможно расширение до 1200 га) | д.Висленев Остров | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.2. | Инвестиционная площадка | земельный участок «Машино-Стёшино» | Площадь 150 га | 6 км автодороги Окуловка-Угловка | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.3. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1237002:58 «Боево» | Площадь 52,7 га | Кулотинское городское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.4. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1304001 «Теребляны-1» | Площадь 100га (возможно расширение до 500 га) | Котовское сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.5. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1304001 «Теребляны-2» | Площадь 100га (возможно расширение до 500 га) | Котовское сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.6. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:13:06001 «Великуша» | Площадь 100га (возможно расширение до 500 га) | Котовское сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.7. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1036001 «Языково» | Площадь 205,7га (возможно расширение) | д.Языково Угловского городского поселения | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.8. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0519001:52 53:12:0519001:53 53:12:0519002:39 53:12:0519002:33 53:12:0519002:34 53:12:0519002:35 53:12:0519002:36 53:12:0519002:37 53:12:0519002:38 53:12:0519001:51 53:12:0519001:50 53:12:0519002:32 53:12:0519002:31 «Заручевье» | Площадь 223,9 га | д.Заручевье Боровенковского сельского поселения | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.9. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:12:06001 | Площадь 108,2га | Кулотинское городское поселение д.Старое | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.10. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1045002 53:12:1042001 53:12:1035002 53:12:1044002 | Площадь 422,5 га | Угловское городское поселение д.Шуя- д.Колосово | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.11. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0563001:40; 53:12:0563001:41 53:12:0563001:42; 53:12:0563001:43; 53:12:0563001:44; 53:12:0563001:45; | Площадь 109,8 га | Боровенковское сельское поселение д.Наволок-д.Теребуново | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.12 | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0561001:40 53:12:0561001:41 | Площадь 27,3 га | Боровенковское сельское поселение д.Большое Боротно | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.13. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0561001:40 53:12:0561001:41 53:12:0537001:18 53:12:0537001:19 53:12:0537001:15 53:12:0537001:16 | Площадь 33,9 га | Боровенковское сельское поселение п.Боровенка | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.14. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0464001:19 53:12:0464001:20 53:12:0464001:21 53:12:0464001:22 «Дружная горка» | Площадь 11,7 га | Березовикское сельское поселение, с.Березовик, ул.Советская, д.4 | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.15. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1205001 «Горушка» | Площадь 188 га | Кулотинское городское поселение, д.Горушка | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.16. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0202008 53:12:0202011 «Березовка» | Площадь 5,0 га | Угловское городское поселение, справа от а/дороги «Угловка-Валдай» | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.17. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:0804005 «Горка» | Площадь 3,0 га | г.Окуловка, после ж/д моста справа от а/д Окуловка-Крестцы | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.18. | Инвестиционная площадка | земельный участок с кадастровым номером 53:12:1019002 53:12:1019001 | Площадь 80,0 га | Угловское городское поселение д. Окуловка | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

### 3.3. Участки недр местного значения

| N п/п | Назначение объекта местного значения | Наименование | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Участки недр местного значения |
| 1.1. | Участки недр местного значения | "Борок" | песок, площадь 0,6 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 300 тыс. куб. м | Окуловский район вблизи д. Борок | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.3. | Участки недр местного значения | "Зорька-2" | песок, площадь 0,807 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 100 тыс. куб. м | Окуловский район, 1,5 км на юг от д. Федосково | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.4. | Участки недр местного значения | "Мельница" | песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,189 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 100 тыс. куб. м | Окуловский район, вблизи д. Тухили | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.5. | Участки недр местного значения | "Репники-2" | песок, площадь 1,858 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 370 тыс. куб. м | Окуловский район, вблизи урочища Репники | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.6. | Участки недр местного значения | "Репники" | песок, площадь 1,633 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 520 тыс. куб. м | Окуловский район, вблизи урочища Репники | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.7. | Участки недр местного значения | "Гряды" | песок, площадь 0,321 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 120 тыс. куб. м | Окуловский район | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.8. | Участки недр местного значения | "Олешонка-2" | песок, площадь 2,088 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 560 тыс. куб. м | Окуловский район, вблизи урочища Самокража | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.9. | Участки недр местного значения | "Горушка-1" | песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,15 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 170 тыс. куб. м | Окуловский район, 0,5 км на юго-восток от д. Горушка | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.10. | Участки недр местного значения | участок недр "Заручевье" | песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,17 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 250 тыс. куб. м | Окуловский район, 0,5 км на запад от д. Заручевье | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.11. | Участки недр местного значения | "Чёрный" | песок, площадь 1,015 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 360 тыс. куб. м | Окуловский район, вблизи п. Первомайский | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.12. | Участки недр местного значения | "Заречье-1" | песок, песчано-гравийная смесь, площадь 0,17 кв. км, прогнозные ресурсы по категории Р3 - 250 тыс. куб. м | Окуловский район, 0,5 км на юго-восток от д. Заручевье | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.13. | Участки недр местного значения | "Заречье" участок "Восточный" | карбонатные породы | Окуловский район, 8 км на юго-запад от ж/д. ст. Угловка | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.14. | Участки недр местного значения | "Заречье" участок "Западный" | карбонатные породы | Окуловский район, 8 км на юго-запад от ж/д. ст. Угловка | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.15. | Участки недр местного значения | "Угловское" | известняк | Окуловский район, 1 км на юг от р.п. Угловка | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.16. | Участки недр местного значения | "Трубское" Блок "С1" | карбонатные породы | Окуловский район, д. Трубы | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.17. | Участки недр местного значения | "Ново-Боровёнковское" участок "Западный" | песчано-гравийная смесь | Окуловский район, 3,5 км на запад от ж/д. ст. Боровёнка | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.18. | Участки недр местного значения | "Ново-Боровёнковское" участок "Западный-1" | песчано-гравйная смесь | Окуловский район, 3,5 км на северо-запад от ж/д. ст. Боровёнка | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.19. | Участки недр местного значения | "Боровёнка" Блок N 4 | песок, песчано-гравийная смесь | Окуловский район, 3 км на юго-запад от п. Боровёнка | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.20. | Участки недр местного значения | "Глазово" | песок | Окуловский район, 1,6 км на юг от д. Глазово | СЗЗ устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/ 2.1.1.1200-03 |
| 1.21. | Участки недр местного значения | "Иловский" | песок | Окуловский район, 18 км на юго-запад от г. Окуловка | песчано-гравийная смесь |

# Формирование зон и точек экономического развития. Сводный перечень объектов капитального строительства регионального значения

4.1 Зоны и точки экономического развития – территориальные системы, способные активно привлекать инвестиции, порождать научно-технические и организационные инновации, эффективно их использовать, стимулировать социально-экономическое развитие городов и районов.

Концепция точек экономического развития основана на стратегии поляризованного развития, ее цель - формирование центров промышленности, способных оказать стимулирующее влияние на развитие смежных с ними территорий.  Подобно тому, как в человеческом организме существуют болевые точки, в экономическом организме существуют "точки" (отдельные населенные пункты, виды производств, отрасли, предприятия), воздействие на которые оказывает существенное влияние на развитие других элементов социально – экономической системы.

Признаками прогрессивных территориальных точек экономического развития являются:

наличие потенциала для прорывов в фундаментальных исследованиях;

активное продвижение продуктов интеллектуального труда на отечественные и зарубежные рынки;

интенсивная и всесторонняя интеграция науки, производства, образования и воспитания персонала, последовательная ориентация его на базовые ценности отечественной культуры.

Формирования зон экономического развития предусматривает перераспределение ресурсов в пользу создания механизмов саморазвития на наиболее перспективных территориях, отличающихся более высокими показателями инфраструктурной обустроенности, предпринимательской активности, качества рабочей силы, сосредоточенным на них научно-производственным потенциалом, т.е. формирование своеобразных территориальных лидеров района, развитие которых должно способствовать выходу из кризиса других территорий.

Организационно - технологические основания создания точек экономического роста состоят в появлении источников инноваций в экономической, технологической, социальной, управленческой сферах и в возможности апробации этих инноваций на ограниченной территории, а не на всем экономическом пространстве района.

В условиях трансформации экономической системы очень важно определить ключевые узлы или точки, на которые мог бы опираться процесс формирования новых отношений и нового экономического порядка. Тем более необходимо иметь в виду ограниченность ресурсов экономики района, которые должны использоваться с максимальной эффективностью, избегая распыления.

Проектом выделяются следующие зоны и точки экономического развития:

промышленные районы

Окуловка (специализация – промышленность строительных материалов, машиностроение, лесопромышленный комплекс, пищевая промышленность)

промышленные узлы

г.Окуловка

промышленные центры

г.Окуловка

Зоны инновационного развития

Зона г. Боровичи – г. Окуловка – г. Валдай

Зоны отдыха

Окуловская

### 4.2. Объекты капитального строительства регионального значения, планируемые для размещения на территории района

(в ред. Постановления Правительства Новгородской области
от 20.02.2015 N 56)

### 4.2.1. Объекты транспорта (железнодорожного, водного, воздушного транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения

| N п/п | Назначение объекта регионального или межмуниципального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта, в том числе протяженность (км) | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты транспорта (железнодорожного, водного, транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |
| 1.1.1. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство обхода г. Окуловка с юго-восточной стороны (со строительством путепровода) | 6 | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.2. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Боровёнка - Заручевье - Сутоки км 29+530 - км 33+880 | 1 | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.3. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Крестцы - Окуловка - Боровичи" - Забродье - Заозерье км 3+900 - км 9+700 | 5,6 | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.4. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Окуловка - Кулотино - Топорок км 5+890 - км 6+050 с устройством искусственных неровностей около образовательных учреждений в Окуловском муниципальном районе | 0,16 | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.5 | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | Строительство и реконструкция автомобильной дороги ул. Московская до дороги Долгие бороды - Угловка | 1,789 | Окуловский район р.п. Угловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.6. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | путепровод на а/д Окуловка-Пузырево-Горы, при пересечении со скоростной а/д М11, ПК 4225+73 | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.7. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | путепровод на а/д "Крестцы-Окуловка-Боровичи"-Завод-Лядчино при пересечении со скоростной а/д М11, ПК4342+22 | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.8. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | путепровод на а/д Крестцы-Окуловка-Боровичи при пересечении со скоростной а/д М11, ПК 4435 | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.9 | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | путепровод на а/д Чернецко-Заручевье при пересечении со скоростной а/д М11, ПК4610+33 | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Объекты транспорта (железнодорожного, водного, транспорта), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения, II этап до 2032 года |
| 2.1. | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | строительство автомобильной дороги Оксочи - Торбино общего пользования межмуниципального значения | 8 | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

### 4.2.2 Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

| N п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | капитальный ремонт пожарных депо | определяется проектной документацией | ПЧ-15 г. Окуловка ПЧ-16 г. Окуловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2. | Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | строительство пожарных депо на 2 автомобиля | определяется проектной документацией | Окуловский район, д.Торбино | СЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий II этап до 2032 года |
| 2.1. | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | капитальный ремонт пожарных депо | определяется проектной документацией | ПЧ-17 р.п. Кулотино ПЧ-18 р.п. Угловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.2. | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий | строительство пожарных депо на 2 автомобиля | определяется проектной документацией | Окуловский район, п.Боровёнка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

### 4.2.3. Объекты в области образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта

| N п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты образования, здравоохранения, социального обслуживания отдельных категорий граждан, физической культуры и спорта, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Объекты здравоохранения |
| 1.1.1. | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство зданий фельдшерско-акушерских пунктов | определяется проектной документацией | Окуловский район, д. Мельница | - |
| 11.1.2 | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство зданий центров общей врачебной практики | определяется проектной документацией | Окуловский район, р.п. Угловка - 400 чел., п. Котово - 400 чел., р.п. Угловка - 400 чел. | - |
| 11.1.3. | Объект капитального строительства в области здравоохранения | строительство зданий фельдшерско-акушерских пунктов | определяется проектной документацией | Окуловский район, д.Мельница | - |
| 1.2. | Объекты физической культуры и спорта |
| 1.2.1. | Объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса | на 200 чел./мест, 64 чел./смена | Окуловский район, г. Окуловка, ул. Театральная | - |
| 1.2.2. | Объект капитального строительства в области физической культуры и спорта | строительство регионального центра гребного слалома | площадь участка - 20017 кв. м, площадь застройки - 1685 кв. м | Окуловский район, г. Окуловка | - |
| 1.3. | Объекты культуры |
| 1.3.1 | Объект капитального строительства в области культуры | реконструкция зданий домов культуры | определяется проектной документацией | Окуловский район, п. Боровёнка | - |
| 1.3.2. | Объект капитального строительства в области культуры | реконструкция зданий | определяется проектной документацией | Окуловский район, г. Окуловка | - |
| 11.4. | Объекты образования |
| 1.4.1 | Объект капитального строительства в области образования | строительство здания «Детский сад на 140 мест» | определяется проектной документацией | Окуловский район, г. Окуловка, ул. Кропоткина, уч. 2б | - |

### 4.2.4. Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации

| N п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Объекты топливно-энергетического комплекса |
| 1.1.1. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция КЛ с заменой КЛ под железнодорожной магистралью Москва - Санкт-Петербург | определяется проектной документацией | Окуловский район, г. Окуловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.2. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | строительство сети электроснабжения | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.3. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ПС "Окуловка-1" 6/10 кВ ПС с переоборудованием под РП 10 кВ | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.4. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ПС "Парахино" 110/10 кВ 1 x 15 МВА с заменой оборудования и трансформаторов 2 x 16 МВА | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.5. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | строительство ТП 10/0,4 кВ водозабора | определяется проектной документацией | Окуловский район, г. Окуловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.6. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | строительство ТП 10/0,4 кВ и линий электропередачи 10 кВ и 0,4 кВ | определяется проектной документацией | Окуловский район, р.п. Угловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.7. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская-1 | замена провода марки АС 150 на АС 150, протяженностью 6,75 км, в том числе протяженность двухцепных участков (по трассе) 6,75 км | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.8. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ Окуловская-2 | замена провода марки АС 150 на АС 150 протяженностью 6,92 км, в том числе протяженность двухцепных участков (по трассе) 6,92 км | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.9. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ ПС "Окуловка" - ПС "Угловка" | замена сечения провода марки АС 150 на АС 240 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.10 | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ ПС "Окуловка" - ПС "Яблоновка" | замена сечения провода АС 150 на марки АС 240 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.11 | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ ПС "Яблоновка" - ПС "Хмелевка" | замена сечения провода марки АС 150 на АС 240 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.12 | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ВЛ 110 кВ ПС "Угловка" - ПС "Хмелевка" | замена сечения провода марки АС 150 на АС 240 | Новгородская область | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.13. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | строительство газовой котельной мощностью 7 МВт | определяется проектной документацией | Окуловский район, г. Окуловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.14 | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | Строительство подстаций ТП-1,ТП-2 с линиями ВЛИ-0,4кВт. | определяется проектной документацией | р.п.Угловка, ул. Московская | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.15 | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | Строительство подстации с линиями электропередач, мощностью 2 мВТ | определяется проектной документацией | р.п.Угловка и д. Березовка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.16 | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | строительство котельной мощностью 10т пара/час | определяется проектной документацией | р.п.Угловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2. | Объекты газоснабжения |
| 1.2.1. | Объект капитального строительства газоснабжения | строительство межпоселкового газопровода | определяется проектной документацией | Окуловский район, г. Окуловка - р.п. Кулотино – п. Котово – п. Топорок | санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 1.2.2 | Объект капитального строительства газоснабжения | Строительство распределительного газопровода среднего давления с макс. расходом газа 882,5м3/ч. | определяется проектной документацией | р.п.Угловка | санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 1.2.3 | Объект капитального строительства газоснабжения | - газификация здания МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр», ул.Кирова,8А; - строительство сетей газопровода и перевод на газоснабжение объектов МУП «Банно-прачечное предприятие», ул.1-го Мая, д.7. | определяется проектной документацией | Окуловский район, г. Окуловка | санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| 1.3. | Объекты водоснабжения и канализации |
| 1.3.1. | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | реконструкция водопроводных сетей | определяется проектной документацией | Окуловски район, п. Котово д Новоселицы | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.3.2. | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | капитальный ремонт артезианских скважин | определяется проектной документацией | Окуловский район, р.п. Угловка, д. Топорок | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.3.3. | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | Строительство водопроводных сетей | определяется проектной документацией | Окуловский район, р.п. Кулотино – р.п. Угловка, | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.3.4 | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | Строительство водопроводных сетей. (скважины и пож.резервуары)- 108м3/ч | определяется проектной документацией | Окуловский район, р.п. Угловка, | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.3.5 | Объект капитального строительства водоснабжен. и канализации | Строительство ЛОС -12л/сек. | определяется проектной документацией | Окуловский район, р.п. Угловка, | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.3.6 | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | Строительство БОС -400 м3/сут. | определяется проектной документацией | Окуловский район, р.п. Угловка, | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.3.7 | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | реконструкция водопроводных сетей потреблением 50 мВ/счас | определяется проектной документацией | Окуловски район, д. Березовка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.3.8 | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | реконструкция Реконструкция фильтрованного зала (ВОС р.Перетна) г.Окуловка | определяется проектной документацией | Окуловски район, г.Окуловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Объекты топливно-энергетического комплекса, водоснабжения и канализации, II этап до 2032 года |
| 2.1. | Объекты топливно-энергетического комплекса |
| 2.1.1. | Объект капитального строительства топливно-энергетического комплекса | реконструкция ПС "Окуловская" с возможной установкой третьего автотрансформатора мощностью 200 МВА или четвертого мощностью 125 МВА | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии сСанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.3.3. | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | строительство современных очистных сооружений | определяется проектной документацией | Окуловский район, г. Окуловка, р.п. Кулотино | зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |
| 2.3.4. | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | реконструкция и расширение очистных сооружений водоотведения | определяется проектной документацией | Окуловский район, р.п. Угловка | зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |
| 2.3.5. | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | Строительство, реконструкция и расширение очистных сооружений водоотведения | определяется проектной документацией | Окуловский район, г. Окуловка | зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |
| 2.3.6. | Объект капитального строительства водоснабжения и канализации | Строительство, реконструкция и расширение очистных сооружений водоотведения | определяется проектной документацией | Окуловский район, д. Шуркино | зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |

### 4.2.5. Объекты в области промышленности

| Nп/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты в области промышленности, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Объект капитального строительства в области промышленности | строительство корпуса N 3 с дополнительным оборудованием для производства кабелей на высокое и среднее напряжение с пероксидно-сшитым полиэтиленом | определяется проектной документацией | Окуловский район, г. Окуловка | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2. | Объект капитального строительства в области промышленности | строительство цеха по производству изделий из бумажного литья (модуль N 2) ООО "Окуловская бумажная фабрика" | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.3. | Объект капитального строительства в области промышленности | строительство цементного завода | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.4. | Объект капитального строительства в области промышленности | строительство завода по производству косметической продукции ООО "СПЛАТ-КОСМЕТИКА", ООО "Органик Фармасьютикалз" | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2. | Объект в области промышленности, II этап до 2032 года |
| 2.1. | Объект капитального строительства в области промышленности | строительство цементного завода | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.2. | Объект капитального строительства в области промышленности | строительство домостроительного комбината | определяется проектной документацией | Окуловский район | СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

### 4.2.6. Объекты регионального значения в области развития туристской деятельности

| N п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Объекты регионального значения в области развития туристской деятельности, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Объект капитального строительства в области туризма и рекреации | строительство комплекса дорожного сервиса | площадь 4,6 га | Окуловский район, д. Шуркино, км 54+700 автодороги Боровичи - Крестцы |  |
| 1.2. | Объект капитального строительства в области туризма и рекреации | строительство "Регионального центра гребного слалома" | площадь 12995 кв. м | Окуловский район, г. Окуловка |  |
| 1.3. | Объект капитального строительства в области туризма и рекреации | реконструкция инфраструктуры гребного слалома | 35604 кв. м | Окуловский район, г. Окуловка, северная часть |  |
| 1.4. | Объект капитального строительства в области туризма и рекреации | строительство экоотеля "Заповедное озеро" | определяется проектной документацией | Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Перестово |  |
| 1.5. | Объект капитального строительства в области туризма и рекреации | строительство базы отдыха "Окуловские росы" | определяется проектной документацией | Окуловский район, Турбинное сельское поселение, урочище Бобовик |  |
| 1.6. | Объект капитального строительства в области туризма и рекреации | строительство базы активного и экологического туризма "Лукозерье" | определяется проектной документацией | Окуловский район, Турбинное сельское поселение, оз. Луково |  |
| 1.7. | Объект капитального строительства в области туризма и рекреации | Многофункциональная зона дорожного сервиса, состоящая из автозаправочной станции и торгового центра с пунктом питания, площадь участка - 32500 кв. м, кадастровый номер 53:12:0433003:129 | определяется проектной документацией | Окуловский район, Окуловское городское поселение, з/у 2 |  |
| 1.8. | Объект капитального строительства в области туризма и рекреации | Многофункциональная зона дорожного сервиса, состоящая из автозаправочной станции, СТО и торгового центра с пунктом питания, площадь участка - 52151 кв. м, кадастровый номер 53:12:0433003:130 | определяется проектной документацией | Окуловский район, Окуловское городское поселение, з/у 3 |  |
| 1.9. | Объект капитального строительства в области туризма и рекреации | Многофункциональная зона обслуживания трассы М-11 (ООО «Газпром-газомоторное топливо» газовая заправочная станция «КРИО АЗС») земельный участок с кадастровым номером 53:12:0433003:254 | определяется проектной документацией | Окуловский район, Окуловское городское поселение |  |
| 1.10. | Объект капитального строительства в области туризма и рекреации | Многофункциональная зона обслуживания трассы М-11 (ООО «Газпром-газомоторное топливо» газовая заправочная станция «КРИО АЗС») земельный участок с кадастровым номером 53:12:0433003:256 | определяется проектной документацией | Окуловский район, Окуловское городское поселение |  |

### 4.2.7. Инвестиционные площадки

| N п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Инвестиционные площадки для размещения сельскохозяйственного производства |
| 1.1. | Инвестиционная площадка | "Колхоз им. Ленина", земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:41 | площадь 600 га с возможным расширением до 1200 га | Окуловский район, д. Висленев Остров | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.2. | - | - | - | - | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.3. | Инвестиционная площадка | "Боево-Дорохново", земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:58 | площадь 133 га с возможным расширением до 300 га | Окуловский район, в границах Турбинного сельского поселения | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.4. | Инвестиционная площадка | "Васильково" | площадь 2 га | Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Васильково | СЗЗ - 0,3 км |
| 1.5. | Инвестиционная площадка | "Теребляны-1" | площадь 100 га с возможным расширением до 500 га | Окуловский район, Котовское сельское поселение, д. Теребляны-1 | СЗЗ - 1 км |
| 1.6. | Инвестиционная площадка | "Теребляны-2" | площадь 100 га с возможным расширением до 500 га | Окуловский район, Котовское сельское поселение, д. Теребляны-2 | СЗЗ - 1 км |
| 1.7. | Инвестиционная площадка | "Великуша" | площадь 100 га с возможным расширением до 500 га | Окуловский район, Котовское сельское поселение, д. Великуша | СЗЗ - 1 км |
| 2. | Инвестиционные площадки для размещения промышленного производства |
| 2.1. | Инвестиционная площадка | производственные площади ООО "ОЗРИ" | площадь 0,3084 га | Окуловский район, г. Окуловка, ул. Н.Николаева, д. 57 | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.2. | Инвестиционная площадка | "Поддубье" | площадь 6 га | Окуловский район, г. Окуловка, северо-восточная часть города | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.3. | Инвестиционная площадка | производственная база | площадь 0,8 га с возможным расширением до 1 га | Окуловский район, Котовское сельское поселение, п. Топорок | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.4. | Инвестиционная площадка | "Козловка" | площадь 0,04 га с возможным расширением до 1 га | Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Козловка, ул. Новопокровская | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2.5. | Инвестиционная площадка | "Фабрика", земельный участок с кадастровым номером 53:12:0305007:50 | площадь 0,8 га | Окуловский район, р.п. Кулотино, ул. К.Маркса, д. 29а | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3. | Инвестиционные площадки для строительства АЗС и объектов автосервиса |
| 3.1. |  |  |  |  | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4. | Инвестиционные площадки для объектов жилищного строительства |
| 4.1. | Инвестиционная площадка | бывшая больница | площадь 0,3 га с возможным расширением до 1 га | Окуловский район, п. Боровёнка, ул. 1 Мая, д. 68а | СЗЗ - 0,1 км |
| 4.2. | Инвестиционная площадка | "Мануйлово 1", земельный участок с кадастровым номером 53:12:043303:117 | площадь 8,4023 га | Окуловский район, д. Мануйлово | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.3. | Инвестиционная площадка | "Мануйлово 2", земельный участок с кадастровым номером 53:12:0433003:118 | площадь 6,9532 га | Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Мануйлово | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.4. | Инвестиционная площадка | Мануйлово 3", земельный участок с кадастровым номером 53:12:0433003:119 | площадь 5,183 га | Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Мануйлово | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.5. | Инвестиционная площадка | "Осипово" | площадь 7,8 га | Окуловский район, д. Осипово | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.6. | Инвестиционная площадка | "Варгусово" | площадь 8 га | Окуловский район, д. Варгусово | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4.7. | Инвестиционная площадка | "Окуловская-1", земельный участок с кадастровым номером 53:12:0104034:ЗУ1 | площадь 190,2203 га | Окуловский район, г. Окуловка, западная часть кадастрового квартала 53:12:0104034 | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5. | Инвестиционные площадки для размещения иных инвестиционных объектов |
| 5.1 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Инвестиционная площадка | "Сосновый" | площадь 2 га | Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5.3 | Инвестиционная площадка | "Заручевье", земельные участки с кадастровыми номерами 53:12:0519001:51, 53:12:0519002:52, 53:12:0519002:31, 53:12:0519002:36, 53:12:0519002:35, 53:12:0519002:34, 53:12:0519002:37, 53:12:0519002:38, 53:12:0519002:39, 53:12:0519002:33, 53:12:0519001:52, 53:12:0519001:53, 53:12:0519001:50 | площадь 223,8531 га | Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Заручевье | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

### 4.2.8. Иные территории

| N п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Иные территории, I этап до 2022 года |
| 1.1. | Иные территории в области развития туристской деятельности |
| 1.1.1. | Объект в области туризма и рекреации | особая экономическая зона туристско-рекреационного типа | площадь 4547600 кв. м | Окуловский район, Турбинное сельское поселение, земельный участок с кадастровым номером 53:12:0000000:262 | - |
| 1.1.2. | Объект в области туризма и рекреации | особая экономическая зона туристско-рекреационного типа | площадь 2000000 кв. м | Окуловский район, Окуловское городское поселение, земельный участок с кадастровым номером 53:12:0101123:ЗУ1 | - |
| 1.1.3. | Объект в области туризма и рекреации | особая экономическая зона туристско-рекреационного типа | площадь 31689 кв. м | Окуловский район, г. Окуловка, ул. Свердлова, земельный участок с кадастровым номером 53:12:0101122:ЗУ1 | - |
| 1.1.4 | Инвестиционная площадка | "Горнешно" | площадь 5 га | Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д. Горнешно | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.5. | Инвестиционная площадка | "Нездрино" | площадь 3 га с возможным расширением до 12 га | Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. Нездрино | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.6. | Инвестиционная площадка | "Окуловская-1" | площадь 120 га | Окуловский район, г. Окуловка | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 1.1.7. | Инвестиционная площадка | "Мануйлово-1", "Мануйлово-2" | площадь 8,4 га и 4,8 га | Окуловский район, д. Мануйлово | в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

5. Приложение