##### проект

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### Р Е Ш Е Н И Е

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального района

Принято Думой Окуловского муниципального

от            года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Дума Окуловского муниципального района

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального района Новгородской области, утвержденные решением Думы Окуловского муниципального района от 27.04.2017 года № 124, дополнив п. 7.2 раздела 7 текстом следующего содержания:

«В зонах массового отдыха на селения и на других озелененных территориях, на застраиваемых территориях нового строительства следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения.

Велосипедные дорожки могут устраиваться одностороннего и двустороннего движения.

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м. при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м. при встречном движении.

Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшее расстояние безопасности от края велодорожки следует принимать:

1) до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев – 1,0 м;

2) до тротуаров - 0,5 м;

3) до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5 м.

Допускается устраивать велосипедные полосы по краю проезжих частей улиц с выделением их маркировкой двойной линией.

Расстояние безопасности от края велодорожки следует принимать не менее: до проезжей части - 1 м, до тротуара - 0,5 м.

Ширина разделительной полосы между автомобильной дорогой и параллельной или свободно трассируемой велосипедной дорожкой должна быть не менее 1,5 м.

В стесненных условиях допускается разделительная полоса шириной 1,0 м, возвышающаяся над проезжей частью не менее чем на 0,15 м. с окаймлением бордюром.

Продольные уклоны велосипедных дорожек следует принимать не более 50%, поперечные уклоны - в пределах 15-25%.

Велосипедные дорожки на улицах следует предусматривать, как правило, для одностороннего движения с полосами зеленых насаждений или полосами безопасности шириной не менее 0,8 м; в стесненных условиях вместо указанных полос допускается предусматривать устройство барьеров.

При двустороннем движении между велосипедными дорожками следует предусматривать разделительную полосу шириной не менее 0,5 м.

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.

На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных территориях – озеленение вдоль велодорожек.

Насаждения вдоль велодорожек не должны сокращать габариты дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м.

Велосипедные дорожки, полосы для велосипедистов устраивают с учетом нормируемого соотношения интенсивностей движения автомобилей и велосипедистов, велосипедные дорожки могут быть совмещены с пешеходными.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения: велосипедные дорожки: 10 % обеспеченность улично-дорожной сети населенного пункта».

2.  Решение вступает в силу после его официального опубликования.

3. Опубликовать  решение  в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

Заведующий отделом

архитектуры и градостроительства

Администрации района                                                                    А.Л. Степанов

11.03.2021

Лист согласования прилагается

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

постановление            от _______________ № _____

О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального района

| Дата поступления на согласование, подпись | Наименование должности, инициалы и фамилия руководителя, с которым согласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или дата согласования, подпись |
| --- | --- | --- |
|  | Правовое управление |  |

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ

| постановление | от | . 2021 | № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |
| О внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального района |
| (заголовок к тексту) |
| № п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение, орган исполнительной власти области и др.) | Количество экземпляров |
| 1 | Сектор прохождения документов | 1 |
| 2 | Отдел архитектуры и градостроительства | 4 |
| 3 | Бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» (элект. вид) | 1 |
| 4 | Регистр (элект. вид) | 1 |
| 5 | Консультант + (элект. вид) | 1 |
| 6 | Сайт (электронный вид) | 1 |
|  | Итого: | 9 |

| Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства |  | Д.А. Артемьева |
| --- | --- | --- |