Администрация  ОКУЛОВСКОГО муниципального РАЙОНА

новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2017 № 1682

г.Окуловка

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004  года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013  года № 502  «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем комплексной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Администрация Окуловского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы.

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.                         	3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского  муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района  С.В. Кузьмин

лс

№1682-п

Утверждена

постановлением Администрации

Окуловского муниципального

района от 03.11.2017 № 1682

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы.

(далее  программа)

ПАСПОРТ

программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района Новгородской области на 2017-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон РФ от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 2. Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 4. Федеральный закон РФ от 21 июля 2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства»; 5. Федеральный закон РФ от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 6. Федеральный закон РФ от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 7. Федеральный закон РФ от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 8. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры»; 9. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01 октября 2013г. № 359/ГС «Об утверждении программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрация Окуловского муниципального района |
| Цели Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных, производственных программ организаций коммунального комплекса Окуловского. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования, в целях: повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса; обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Целевые показатели | Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы при соблюдении на всем периоде нормативных требований по наличию резервов мощности: обеспечение коммунальными ресурсами вновь вводимой застройки объектов социальной сферы и жилищного фонда с учетом планов сноса. Установить следующие перспективные целевые показатели развития электроснабжения на территории Боровёнковского сельского поселения: сокращение аварийности системы электроснабжения до уровня 0 ед./км; снизить износ ЛЭП, путем замены сетей до 10%; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; сохранение обеспеченности населения централизованным электроснабжением на уровне 100%; сохранение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. Установить следующие перспективные целевые показатели на территории Боровёнковского сельского поселения развития теплоснабжения сельского поселения: сокращение аварийности системы теплоснабжения до уровня 0 ед./км.; снизить износ сетей, путем их замены до 5%; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; сохранение обеспеченности населения централизованным теплоснабжением на уровне 80%; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития газоснабжения на территории Боровёнковского сельского поселения: сохранение аварийности системы газоснабжения на уровне 0 ед./км.; снижение протяженности сетей, нуждающихся в замене до уровня 0 км; увеличение обеспеченности населения централизованным газоснабжением до уровня 70%; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета на уровне 100%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоснабжения на территории Боровёнковского сельского поселения: сокращение аварийности системы водоснабжения до уровня 0 ед./км; снизить износ сетей, путем их замены до 5%; снизить протяженность сетей, нуждающихся в замене до 0 км; сокращение доли проб воды на нужды ХВС после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам до уровня 0%; увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 85%; увеличение обеспеченности абонентов приборами учета до уровня 100%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития водоотведения на территории Боровёнковского сельского поселения: сокращение аварийности системы водоотведения до уровня 0 ед./км.; сохранение износа сетей, путем их замены на уровне 0%; сохранение протяженность сетей, нуждающихся в замене на уровне 0 км; увеличение доли сточных вод (хозяйственно-бытовых), очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения до 100%; увеличение обеспеченности населения централизованным водоснабжением до уровня 90%. Установить следующие перспективные целевые показатели развития системы с твердыми бытовыми отходами (ТБО) на территории Боровёнковского сельского поселения: сохранение обеспеченности населения централизованным сбором ТБО на уровне 100%; сокращение несанкционированных свалок до 0 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы с 2017 года по 2030 год. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источник финансирования – бюджет Новгородской области, бюджет Окуловского муниципального района, инвестиционные программы. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели Программы будут достигнуты. Во всех системах коммунальной инфраструктуры будут устранены проблемы, существующие в настоящее время в их функционировании, и будет оптимизирована работа данных систем. Обеспечение потребителей качественной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, газо-, электро-, водоснабжением и водоотведением в соответствии с требованиями СанПиН, техническими регламентами, ГОСТ. |

- Описание Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017 - 2030 годы предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. Программа направлена на обеспечение потребителей коммунальными услугами надлежащего качества и в необходимом объеме, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения - технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального района

2.1. Водоснабжение. Пожаротушение.

В состав Боровёнковского сельского поселения входят 76 населенных пунктов.

В настоящее время источником водоснабжения потребителей                       п. Боровёнка и д. Козловка   являются артезианские скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. В поселке Боровёнка имеется централизованная сеть водоснабжения с двумя артезианскими скважинами глубиной 120 и 95 м соответственно и двумя водонапорными башнями. Дебет скважин составляет 1,0 и 1,17 л/сек. Высота водонапорных башен-12 м., емкость баков по 25 м3,  Протяженность водопроводных сетей  составляет 2,525 км. Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню и далее под давлением, созданным высотой башни, вода поступает в тупиковую сеть хозяйственно-питьевого водопровода населенного пункта. На сети установлены водоразборные колонки общего пользования. Четыре жилых дома, школа и детский сад подключены непосредственно к сети хозяйственно-питьевого водопровода. Часть жилых домов оборудована приусадебными шахтными колодцами. В д. Козловка два жилых дома, школа и детский сад пользуются водой из артезианской скважины. Дебет скважины составляет 2,0 л/сек, глубина-205 м. Из скважины вода насосом подается в водонапорную башню высотой 12 м и баком 25 м3 и далее в вышеуказанные здания.  Источником водоснабжения остальных населенных пунктов Боровёнковского сельского поселения являются шахтные колодцы общего и частного пользования.

Расчетное количество пожаров в населенном пункте при числе жителей до  1 тыс.  составляет  - 1 пожар. При этом расход воды  на наружное пожаротушение составляет 5 л/сек, Пожаротушение в населённых пунктах Боровёнковского сельского поселения осуществляется от существующих естественных и искусственных водоемов (табл. 1). Ближайшая пожарная часть находится в г. Окуловка.

Таблица 1

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование источников пожаротушения/наличие техники | Объем куб. м | Подъезд в летний и зимний период | Расстояние до ближайших домов (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Боровёнка | озеро ул.Калинина; Водопроводная сеть поселка |  | летом | 50 |
|  |  | водоемы: ул. Кооперативная | 18 | летом, зимой | 10 |
|  |  | ул. Советов | 6. | летом, зимой | 30 |
|  |  | ул. Новая | 5,5 | летом, зимой | 20 |
|  |  | ул. Пролетарская | 6 | летом, зимой | 50 |
|  |  | ул. Боровая | 18 | летом, зимой | 100 |
|  |  | ул.Л.Ковалевской | 5 | летом, зимой | 20 |
|  |  | речки: ул.Калинина |  | летом, зимой | 100 |
|  |  | ул.1Мая |  | летом, зимой | 60 |
|  |  | у. Боровая |  | летом | 50 |
| 2 | д.Дерняки | пруд ,1 мотопомпа | 8,5 | летом, зимой | 50 |
|  |  | речка |  | летом | 300 |
| 3 | д. Коржава | речка |  | летом | 300 |
| 4 | д.Хорино | озеро |  | летом, зимой | 100 |
| 5 | п. Пролетарский | водоем | 5 | летом, зимой | 50 |
| 6 | дВыдрино | озеро |  | летом | 500 |
| 7 | дНездрино | озеро |  | летом | 20 |
| 8 | дНаволок | озеро |  | летом | 300 |
| 9 | д. Теребуново | озеро |  | летом | 200 |
| 10 | д.Боротно | озеро |  | летом | 400 |
| 11 | д. Рашутино | озеро |  | летом | 50 |
| 12 | д.Гусины | речка |  | летом | 100 |
| 13 | д. Заручевье | 1 мотопомпа |  |  |  |
| 14 | д. Сутоки | речка |  | летом | 100 |
| 15 | дВялка | озеро |  | летом | 300 |
| 16 | ст.Тобино | водоемы ул.Луначарского | 7,5 | летом, зимой | 5 |
| 17 |  | ул. Молодежная | 9 | летом, зимой | 4 |
| 18 |  | ул. Заручевская | 9 | летом, зимой | 4 |
| 19 |  | ул.Ульяновская | 18 | летом, зимой | 5 |
| 20. |  | ул. Лермонтова | 22,5 | летом, зимой | 7 |
| 21. |  | ул. Пионерская | 9 | летом, зимой | 5 |
| 22. |  | ул Пушкинская | 9 | летом, зимой | 3 |
| 23. |  | ул.Кировская | 9 | летом, зимой | 10 |
| 24. | д. Ольгино | озеро |  | летом | 300 |
| 25. | д. Ватагино | речка |  | летом | 300 |
| 26. | д Крутец | речка пож.водоем | 40 | летом, зимой летом, зимой | 10 5 |
| 27. | дКозловка | пож.водоем пож.водоем | 13,5 | летом, зимой | 20 |
| 28. | д. Тальцево | речка пож.водоем | 450 | летом, зимой летом, зимой | 20 30 |
| 29. | д..Ярусово | 2 пож.водоема | 225 225 | летом, зимой летом, зимой | 500 300 |
| 30. | д. Заречная | речка |  | летом | 200 |
| 31. | д. Раменье | пож. водоем,1 мотопомпа | 90 | летом, зимой | 20 |
| 32. | д.Поддубье | пруд | 27 | летом, зимой | 10 |
| 33. | д.Каево | речка пруд | 225 | летом, зимой летом, зимой | 500 10 |
| 34. | д.Сельцо- Никольское | пруд | 70 | летом, зимой | 10 |
| 35. | д.Пепелово | речка |  | летом | 200 |
| 36. | д.Шарово | пруд | 34 | летом, зимой | 10 |
| 37. | д.Буянцево | водоем | 90 | летом, зимой | 400 |
| 38. | д.Большие Концы | ручей |  | летом, зимой | 300 |
| 39. | д.Висленев Остров | пруд, 1 мотопомпа | 15 | летом, зимой | 30 |
| 40. | д.Памозово | пруд ,1 мотопомпа | 15 | летом, зимой | 30 |
| 41. | д.Сухово | пруд | 7,5 | летом, зимой | 100 |
| 42. | д.Горбово | озеро |  | летом | 30 |
| 43 | д.Сутоки | речка |  | летом | 100 |
| 44. | д. Верховик | озеро |  | летом | 1000 |
| 45. | д.Полежалово | озеро |  | летом | 1000 |
| 46. | д. Мельница | речка |  | летом | 500 |
| 47. | д.Узи | озеро |  | летом | 30 |
| 48. | д. Пестово | озеро |  | летом | 30 |
| 49. | д. Торбино | озеро |  | летом | 30 |

В п. Боровёнка на сети хозяйственно-питьевого водопровода установлен пожарный гидрант.

Водопотребление существующей застройки Боровёнковского сельского  поселения составляет:

383,18 м3/сут; 22,31 м3/час

- том числе на полив  143,55 м3/сут

Нормы водопотребления приняты в соответствии с СНиП 2.04.01.85* и СНиП 2.04.02.-84*:

-160 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах оборудованных водопроводом и канализацией без ванн с местными водонагревателями.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, проживающего в домах с водопользованием из колодцев.

-50 л/сут на одного человека - расход воды на полив улиц и зеленых насаждений.

-10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды -  расход воды на нужды промышленности, обеспечения населения продуктами питания, бытовые услуги и пр.

Расходы по водоснабжению существующей  застройки  приведены в таблице 2.

Водопотребление Боровёнковского сельского   поселения                                                                                          Таблица 2

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. часовой неравно- мерности | Расчет-ный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,192 | 160 | 30,72 | 1,2 | 36,86 | 1,20 | 4,42 | 5,3 | 6,79 | 1,88 |
| 2. Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 2,871 | 50 | 143,55 | 1,2 | 172,26 | 1,2 | 1,57 | 1,88 | 13,49 | 3,75 |
| Итого по поз: 1-2 | 3,063 |  | 174,27 |  | 209,12 |  |  |  | 20,28 | 5,63 |
| 3.Неучтенные расходы(10%) |  |  | 17,43 | - | 20,91 | - | - | - | 2,03 | 0,56 |
| Итого с неучтенными |  |  | 191,7 | - | 230,03 | - | - | - | 22,31 | 6,19 |
| 4.Полив | 3,063 | 50 | 153,15 | - | 153,15 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 344,85 | - | 383,18 | - | - | - | 22,31 | 6,19 |

2.2. Водоотведение

В настоящее время в  населенных пунктах Боровенковского поселения  централизованных сетей канализации не имеется. Общественные здания оборудованы люфт-клозетами с вывозом нечистот ассенизационными машинами на БОС г. Окуловка. В п. Боровенка и д. Козловка   два жилых дома подключены к самотечной канализации. Сточные воды собираются в резервуар-накопитель с вывозом нечистот на БОС г. Окуловка. Частный сектор пользуется надворными уборными с утилизацией нечистот в компостные ямы. Водоотведение от существующей застройки Боровенковского сельского поселения  составляет  129,14 м3/сут.

Расходы по водоотведению от существующей  застройки  приведены в таблице 3.

Водоотведение Боровёнковского сельского  поселения                                                                 Таблица 3

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Существующее положение |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,192 | 160 | 30,72 | 1,2 | 36,86 |
| 2. Застройка индивидуаль- ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 2,871 | 25 | 71,77 | 1,2 | 86,13 |
| Итого по поз: 1-2 | 3,063 |  | 102,49 |  | 122,99 |
| 3.Неучтенные расходы(5%) |  |  | 5,12 |  | 6,15 |
| Итого с неучтенными |  |  | 107,61 |  | 129,14 |

2.3. Электроснабжение

Электроснабжение Боровенковского сельского поселения выполняется от сетей филиала «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» «Боровические электрические сети» «Окуловский РЭС».

Линии 10 кВ питающие Боровенковское сельское поселение:

1. Линия Л-1 ТПС «Боровенка» питает населенные пункты Боровенка, Большие и Малые Гусины, Большое и Малое Бабье, Поджарье, Вялка, п.Пролетарский, Дерняки, Ватагино, Крубец, Козловка, Тальцево, Ярусово, Заречная, Рашенье, Каёво.

2. Линия Л-2 ТПС «Боровенка» питает населенные пункты Боровенка, Хорино, Коржава, РП Дерняки.

3. Линия Л-3 ТПС «Боровенка» питает населенные пункты Боровенка, Новая Давыдовщина, Выдрино, п.Сосновый, Горки, Наволок, Теребуново, Большое Боротно, Малое Боротно, Нездрино, Рашутино.

4. Линия Л-1 ТПС «Торбино» питает населенные пункты Ст.Торбино, Ольгино, Лешино, Вялое Веретье, Коржава, Ольховка, Корново, Большой Заполек, Заручевье, Ермолино, Нароново, Сутоки Первые, Чернецко, Оленино, Низовка.

5. Линия Л-2 ТПС «Торбино» питает населенные пункты Торбино, д.Торбино, Песчанка, Пестово, Узи, Приволье.

6. Линия Л-1 РП «Висленев Остров» питает населенные пункты Памозово, Буянцево, Сельцо-Никольское, Каево.

7. Линия Л-2 РП «Висленев Остров» питает н.п. Вислинев Остров.

8. Линия Л-18 РП «Висленев Остров» питает н.п. Полешалово и Данилово.

9. Линия Л-4 РП «Висленев Остров» питает н.п. Сутоки Вторые.

Линии, питающие Боровенковское сельское поселение выполнены   проводами АС-70, АС-50, АС-35, что  соответствует нормам и  проводами АН-35, А-35, АС-25 и ПС-25, которые должны заменяться при реконструкции на провода  АС-35, АС-50 или СИП-3 соответствующего сечения.

Данные по расчетным существующим нагрузкам сведены в таблицу 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (существующее положение) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линия Л-1, ТПС «Боровенка» 19 тр-ров к=0,75 | 1614 |
| 2 | Линия Л-2 ТПС «Боровенка» 14 тр-ров к=0,75 | 1601 |
| 3 | Линия Л-3 ТПС «Боровенка» 22 тр-ра к=0,7 | 3174 |
| 4 | Линия Л-1 ТПС «Торбино» 16 тр-ров к=0,75 | 645 |
| 5 | Линия Л-2 ТПС «Торбино» 15 тр-ров к=0,75 | 993 |
| 6 | Линия Л-1 РП «Висленев Остров» 6 тр-ров, к=0,8 | 393 |
| 7 | Л-2 РП «Висленев Остров» 3 тр-ра, к=0,85 | 370 |
| 8 | Линия Л-18 РП «Висленев Остров» 2 тр-ра к=0,9 | 84 |
| 9 | Линия Л-4 РП «Висленев Остров» 1 тр-р к=1 | 100 |
|  | В том числе коммунально-бытовая нагрузка на существующих участках | 1627 |

2.4. Теплоснабжение

Централизованным теплоснабжением  в Боровёнковском поселении обеспечиваются потребители  в д. Козловка и в  п. Боровёнка.  Остальные  населенные пункты имеют печное отопление, котлы на твердом топливе.  В п. Боровёнка  от  котельной ЖКХ  N4 по ул. Кооперативной     на  твердом топливе  обеспечиваются  теплом объекты соцкультбыта. Установленная мощность котельной N4– 3,3Гкал/час,  подключенная тепловая нагрузка -0,118 Гкал/час.  Котельная на твердом топливе N5 обеспечивает теплом школу в  д. Боровенка, мощность котельной – 2,05 Гкал/час , подключенная нагрузка – 0,322 Гкал/час. В д. Козловка   от котельной на твердом топливе N6 обеспечиваются теплом школа, детский сад.. Мощность котельной – 2,26 Гкал/час, подключенная нагрузка – 0,282Гкал/час.

Основные проблемы теплового хозяйства:

- моральный и физический износ оборудования и теплопроводов;

- низкий КПД котельных  в связи с отсутствием достаточного количества потребителей   тепла.

2.5. Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение  потребителей поселения осуществляется сжиженным газом от индивидуальных баллонных установок.    Сжиженный газ поставляется  ОАО «Новгородоблгаз»  в баллонах на нужды населения. Уровень газификации населенных пунктов Боровёнковского  поселения  сжиженным газом  составляет  от 5  до 87%.

3. Проектные решения развития Боровёнковского сельского поселения

Окуловского муниципального района

на 2017-2030 годы

3.1. Электроснабжение

Питающие линии существующих участков на расчетный срок сохраняются существующими, за исключением линий, отработавших нормативный срок или требующие замены марки и сечения провода, не соответствующего нормам.

Данные по расчетным электрическим  нагрузкам сведены в таблицу 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование линии | Расчетная нагрузка, кВА (расчетный срок) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Существующие территории | 8974 |
| 2. | Коммунально-бытовые объекты на проектируемых территориях |  |
|  | д.Боровенка | 223 |
|  | д.Большое Бабье | 52 |
|  | д.Большое Боротно | 218 |
|  | д.Большие Гусины | 55 |
|  | д.Выдрино | 215 |
|  | д.Глядки | 35 |
|  | д.Горки | 145 |
|  | д.Дерняки | 154 |
|  | д.Каптерево | 40 |
|  | д.Коржава | 38 |
|  | д.Коржава Дерняковская | 113 |
|  | д.Малое Бабье | 36 |
|  | д.Малое Боротно | 97 |
|  | д.Малые Гусины | 49 |
|  | д.Наволок | 59 |
|  | д.Ноздрино | 135 |
|  | д.Новая Давыдовщина | 47 |
|  | П.Пролетарский | 73 |
|  | д.Рашутино | 55 |
|  | П.Сосновый | 40 |
|  | д.Требуново | 116 |
|  | д.Хорино | 11 |
|  | д.Заручевье | 59 |
|  | д.Бор | 52 |
|  | д.Большой Заполек | 129 |
|  | д.Высокий Остров | 82 |
|  | д.Ермолино | 75 |
|  | д.Корново | 65 |
|  | д.Михновичи | 40 |
|  | д.Нароново | 92 |
|  | д.Низовка | 35 |
|  | д.Оленино | 92 |
|  | д.Ольховка | 98 |
|  | д.Плавищи | 52 |
|  | д.Сутоки Первые | 54 |
|  | д.Чернецко | 84 |
|  | д.Божеводово | 38 |
|  | д.Болотница | 71 |
|  | д.Большие Концы | 45 |
|  | д.Буянцево | 104 |
|  | д.Ватагино | 111 |
|  | д.Верховик | 63 |
|  | д.Висленев Остров | 146 |
|  | д.Вялка | 49 |
|  | д.Вялое Веретье | 100 |
|  | д.Глухово | 61 |
|  | д.Горбово | 67 |
|  | д.Данилово | 61 |
|  | д.Девущино | 51 |
|  | д.Заречная | 97 |
|  | д.Каево | 91 |
|  | д.Козловка | 111 |
|  | д.Крутец | 91 |
|  | д.Лешино | 43 |
|  | д.Мельница | 53 |
|  | д.Ольгино | 91 |
|  | д.Отрада | 39 |
|  | д.Помозово | 75 |
|  | д.Пепелово | 51 |
|  | д.Пестово | 113 |
|  | д.Песчанка | 97 |
|  | д.Поддубье | 63 |
|  | д.Поджарье | 57 |
|  | д.Полежалово | 92 |
|  | д.Приволье | 85 |
|  | д.Раменье | 181 |
|  | д.Сельцо Никольское | 78 |
|  | д.Сутоки Вторые | 61 |
|  | д.Сухово | 51 |
|  | д.Тальцево | 109 |
|  | д.Торбино | 162 |
|  | ж.д. станция Торбино | 677 |
|  | д.Узи | 232 |
|  | д.Шарово | 109 |
|  | д.Шешка | 52 |
|  | д.Ярусово | 54 |
| 3 | Инвестиционные площадки: |  |
|  | Жел.дор.ст.Торбино - инвестиционная площадка №1 | 659 |
|  | Висленев Остров - инвестиционная площадка №2 | 101 |
|  | п.Пролетарский - инвестиционная площадка №3 | 394 |
|  | п. Сосновый - инвестиционная площадка №4 | 659 |

По материалам филиала института «Севзапэнергосетьпроект» 90% трансформаторных подстанций в сетях ОАО «Новгороэнерго» на 01.01.2006 года эксплуатируются свыше нормативного срока, следовательно, будет происходить постепенная замена или реконструкция трансформаторных подстанций,  выработавших свой срок.

Трансформаторные подстанции на новых участках и на инвестиционных площадках будут подключаться при конкретном  проектировании с уточненной мощностью в соответствии с техническими условиями производственного отделения «Боровичские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго», которые должны получать на каждый участок с заключением договора на технологическое присоединение.

3.2. Водоснабжение. Пожаротушение.

Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки п. Боровёнка,  являются существующие и проектируемые скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования.  Для обеспечения бесперебойной работы системы хозяйственно-питьевого водоснабжения существующей  и проектируемой застройки предусматривается:

- капремонт существующих водопроводных сетей и сооружений с увеличением пропускной    способности по мере необходимости;

-  строительство новых водонапорных башен и водопроводных сетей.

Источником водоснабжения потребителей проектируемой и существующей застройки д. Большое Боротно, д. Висленев Остров, д. Раменье, ж/д станции Торбино и д. Узи являются проектируемые скважины и шахтные колодцы общего и частного пользования. Для обеспечения водоснабжения  и пожаротушения проектируемой и существующей застройки  этих населенных пунктов предусматривается строительство новых водонапорных башен и водопроводных сетей.  Из скважин вода  насосами подается в водонапорные башни, откуда под давлением,  созданным высотой башни, подается в водопроводные сети данных населенных пунктов.

Водоснабжение потребителей существующей и проектируемой застройки в остальных населенных пунктах Боровёнковского сельского поселения  предусматривается из проектируемых индивидуальных скважин и шахтных колодцев общего и частного пользования.

Месторасположение, количество и производительность  скважин решается на следующих стадиях проектирования.

При этом необходимо:

1. Выполнить паспортизацию  вновь отрытых шахтных колодцев, произвести анализы воды из колодцев на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая».

В том случае если вода соответствует ГОСТу, водоснабжение потребителей  проектируемой  застройки   возможно осуществлять из колодцев. Для подачи воды из колодца непосредственно потребителю, в доме устанавливается водопроводная насосная станция с баком для воды (емкость бака от 9 литров до 25). Для обеззараживания подаваемой воды, если это необходимо, установить бактерицидные фильтры после насосной установки.

2.  Произвести анализы воды из скважины на соответствие ее ГОСТу «Вода питьевая». В том случае если вода не соответствует ГОСТу, необходимо предусмотреть очистные установки с необходимой степенью очистки и обеззараживанием.

Вокруг артезианских скважин должны быть оборудованы зоны санитарной охраны из трех поясов.

Первый пояс зоны санитарной охраны (зона строго режима) включает площадку вокруг скважины радиусом 50м, ограждаемую забором высотой 1,2м. Территория должна быть спланирована и озеленена.

На территории первого пояса запрещается:

- проживание людей;

- содержание и выпас скота и птиц;

- строительство зданий и сооружений, не имеющих прямого отношения к водопроводу

Для лиц, работающих на территории первого пояса, устанавливается обязательная иммунизация по группе водных инфекций, обязательный периодический медицинский осмотр и проверка на бациллоопасность.

Территория площадки очищается от мусора и нечистот и обеззараживается хлорной известью.

На территории зоны второго пояса радиусом 150м предусматриваются следующие санитарно-технические мероприятия:

- всякое строительство, промышленное и жилищное, подлежит размещать по согласованию с территориальньным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Окуловского муниципального района.

- при застройке зоны второго пояса следует содержать в чистоте и опрятности все улицы и дворы, не допускать их антисанитарного состояния

На территории второго пояса зоны санитарной охраны запрещается:

загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, которые могут вызвать микробное загрязнение источников водоснабжения;

применение удобрений и ядохимикатов.

На территории третьего  пояса  зоны подземного источника необходимо предусматривать следующие санитарно-технические мероприятия:

- осуществляется регулирование отведения территорий для населённых пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также возможных изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения;

выявление и восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

регулирование  бурения новых скважин;

запрещение закачки отработанных вод в подземные пласты, подземного складирования твёрдых отходов и разработки недр земли, а также ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнять водоносные пласты.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов:

- при прокладке в сухих грунтах и диаметре до 1000мм не менее 20м;

- в мокрых грунтах – не менее 50м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

В пределах санитарно-защитной полосы должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приёмники мусора и др.).

На участках водоводов, где полоса граничит с указанными загрязнителями, следует применять пластмассовые трубы.

Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

При рабочем проектировании необходимо  разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения и санитарно - защитных полос водоводов.

Для обеспечения противопожарных требований на проектируемых территориях предусматривается устройство парных противопожарных резервуаров оборудованных подъездами с разворотными площадками  12х12 м с твердым покрытием и системой самотечных водоводов с мокрыми колодцами.  Общая емкость резервуаров принята не менее 108 м3 из расчета расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/сек и уточняется при рабочем  проектировании. Местоположение резервуаров выбирается из расчета обслуживания ими зданий  и сооружений в радиусе 150-200 м.   Внутреннее пожаротушение предусматривается обеспечивать путем установки в жилых домах бытовых пожарных кранов НПО «Пульс» КПК-Пульс 01/2.

Согласно Концепции развития пожарной охраны Новгородской области в п. Боровенка предусматривается создание  подразделения муниципальной пожарной охраны (пожарной части).

Водопотребление Боровёнковского сельского   поселения                                                                                             Таблица 6

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут | ( тах | β тах | Коэффиц. часовой неравно- мерности | Расчет-ный часовой расход м3/час | Расчет-ный секунд-ный расход л/сек. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| На расчётный срок. (существующая застройка) |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,192 | 160 | 30,72 | 1,2 | 36,86 | 1,20 | 4,42 | 5,3 | 6,79 | 1,88 |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 2,178 | 50 | 108,9 | 1,2 | 130,68 | 1,2 | 1,66 | 1,99 | 10,84 | 3,00 |
| Итого по поз: 1-2 | 2,370 |  | 139,62 |  | 167,54 |  |  |  | 17,63 | 4,88 |
| 3.Неучтенные расходы(10%) |  |  | 13,96 | - | 16,75 | - | - | - | 1,76 | 0,49 |
| Итого с неучтенными |  |  | 153,58 | - | 184,29 | - | - | - | 19,39 | 5,37 |
| 4.Полив | 2,370 | 50 | 118,5 | - | 118,5 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 272,08 | - | 302,79 | - | - | - | 19,39 | 5,37 |
| На расчётный срок. (проектируемая застройка) |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | 4,002 | 125 | 500,25 | 1,2 | 600,3 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 45,02 | 12,51 |
| 2. Застройка индивидуаль ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 7,433 | 50 | 371,65 | 1,2 | 445,98 | 1,2 | 1,36 | 1,63 | 30,28 | 8,41 |
| Итого по поз: 1-2 | 11,435 |  | 871,9 |  | 1046,28 |  |  |  | 75,3 | 20,92 |
| 3.Неучтенные расходы(10%) |  |  | 87,19 | - | 104,62 | - | - | - | 7,53 | 2,09 |
| Итого с неучтенными |  |  | 959,09 | - | 1150,9 | - | - | - | 82,83 | 23,01 |
| 4.Полив | 11,435 | 50 | 571,75 | - | 571,75 | - | - | - | - | - |
| Всего с поливом; |  |  | 1530,84 | - | 1722,65 | - | - | - | 82,83 | 23,01 |
| 5. Инвестиционные площадки (ж.д. ст. Торбино, д, Висленев Остров, п. Пролетарский, п. Сосновый) | 17,3 га |  | 142,0 |  | 142,0 |  |  |  |  |  |
| Всего на расчетный срок по Боровенковскому поселению |  |  | 1944,92 |  | 2167,44 |  |  |  | 102,22 | 28,38 |

2.3. Водоотведение

Водоотведение от проектируемой и существующей застройки Боровёнковского сельского поселения  на расчётный срок   составляет  1041,76 м3/сут.

Расходы по водоотведению от существующей и проектируемой застройки  на расчётный срок приведены в таблице № 2. Проектом предусматривается строительство централизованных систем хозяйственно – бытовой канализации с очистными сооружениями с полной биологической очисткой в следующих населенных пунктов: п. Боровёнка,  д. Большое Боротно, д. Висленев Остров, д. Раменье, ж/д станции Торбино и д. Узи. При необходимости на проектируемых сетях канализации предусматриваются канализационные  насосные станции (КНС).

В качестве очистных сооружений предлагается использование комплексов глубокой биологической очистки “ ТОПАЭРО-М” производительностью от 24 до 600 мз/сут группы компаний “Топол-эко” г. Москва.  В ходе конструирования “Комплекса” глубокой биологической очистки решается проблема неравномерности притока сточных вод, характерная для хозяйственно- бытового вида стоков. Комплекс представляет собой двухфазную аэробно- аноксидную систему с автоматическим поддержанием концентрации активного ила в аэротенке и длительной стабилизацией избытков ила. Комплекс рассчитан на переработку стоков, относящихся к категории “Хозяйственно- бытовые стоки”. Технологический процесс очистки следующий -  загрязненные сточные воды  поступают в технологическое здание (в зависимости от решения наружных сетей самотеком или под напором). Пройдя механическую очистку, стоки при помощи фекальных насосов перекачиваются в приемно - распределительный резервуар далее по блокам  биологической очистки.  Пройдя биологическую очистку,  стоки попадают в отводящий трубопровод и далее в технологическое здание, где происходит доочистка и обеззараживание условно чистой воды. Далее вода поступает в накопительный колодец чистой воды, где с помощью насосов отводится в водоотводящую канаву. Условия и место выпуска очищенных  сточных вод в водные объекты согласовываются с местными органами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Новгородской области Окуловского района. Подсушенный активный ил может  использоваться в качестве удобрений. Все технологические процессы происходят в закрытых помещениях, начиная с механической очистки и заканчивая биологической (аэротенки закрытого типа). Это полностью автоматизированная система. Высокая степень очистки даёт возможность установкам соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений. Местоположение, производительность БОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования.

Санитарно- защитная зона очистных сооружений производительностью до 0,2 тыс. м3/сут. составляет 100м, от 0,2 до  5 тыс. м3/сут - 150м.

Бытовые сточные воды от инвестиционных площадок, расположенных на ж.д. ст. Торбино и в д, Висленев Остров, п. Пролетарский, п. Сосновый перекачиваются насосными станциями, расположенными на территории этих площадок на проектируемые очистные сооружения (БОС) поселения.

В остальных населенных пунктах Боровёнковского сельского поселения существующая система канализования жилых домов в надворные уборные с утилизацией стоков в компостные ямы и в резервуары – накопители с вывозом на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения или на существующие очистные сооружения г. Окуловка сохраняется. Одновременно во вновь строящихся жилых домах канализование следует выполнять на индивидуальные локальные очистные сооружения на каждый дом или  в резервуары - накопители с вывозом стоков на БОС г. Окуловка или на вновь построенные очистные сооружения сельского поселения. Для индивидуальных локальных очистных сооружений предлагаются установки модельного ряда “Топас” группы компаний «Тополь-эко» г. Москва производительностью  от 1 до 24м3/сут.

Данные очистные сооружения полной биологической очистки обеспечивают высокоэффективную систему  защиты окружающей среды и, в частности, водоёмов от загрязнений.

Материал корпуса установки – трёхслойный вспененный полипропилен, обладающий теплоизолирующими свойствами, не подвергающийся химической и биологической коррозии. Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения. Это полностью автоматизированная система.

Очищенная сточная вода может отводиться в дождевую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется на следующих стадиях проектирования.

Водоотведение Боровёнковского сельского  поселения                                                           Таблица 7

| Наименование водопотребителя | Населе-ние тыс. человек | Удельное хоз.питьевое водопотр. на 1 человека ср. сут. (за год) л/сут | Средний суточ-ный расход м3/сут. | Коэффиц. суточной неравномерности | Расчетный суточный расчет м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| На расчётный срок. (существующая застройка) |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 0,192 | 160 | 30,72 | 1,2 | 36,86 |
| 2. Застройка индивидуаль ными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 2,178 | 25 | 54,45 | 1,2 | 65,34 |
| Итого по поз: 1-2 | 2,370 |  | 85,17 |  | 102,2 |
| 3.Неучтенные расходы(5%) |  |  | 4,25 | - | 5,11 |
| Итого с неучтенными |  |  | 89,42 | - | 107,31 |
| На расчётный срок. (проектируемая застройка) |
| 1 . Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями | 4,002 | 125 | 500,25 | 1,2 | 600,3 |
| 2. Застройка индивидуальными жилыми домами с водопользованием из колодцев | 7,433 | 25 | 185,82 | 1,2 | 222,99 |
| Итого по поз: 1-2 | 11,435 |  | 686,07 |  | 823,29 |
| 3.Неучтенные расходы(5%) |  |  | 34,3 | - | 41,16 |
| Итого с неучтенными |  |  | 720,37 | - | 864,45 |
| 4. Инвестиционные площадки |  |  | 70,0 |  | 70,0 |
| Всего на расчетный срок по Боровёнковскому поселению |  |  | 879,79 |  | 1041,76 |

.

2.4.Теплоснабжение

Потребность в тепле на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение для нужд жилищно-коммунального сектора определена в соответствии со СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети», СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», а также «Методических рекомендаций по порядку разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации муниципальных образований» МРР.2007г.

Расчетная зимняя температура при проектировании отопления и вентиляции принята (-28°С), продолжительность отопительного периода - 221 сутки.

Существующие котельные на твердом топливе  предлагается реконструировать  (при целесообразности) , подключить дополнительные нагрузки и

переложить изношенные тепловые сети, тем самым сократить потери тепла;

При  строительстве жилья необходимо применять теплосберегающие технологии и материалы, внедрять приборы учета расхода теплоэнергии потребителями (счетчики) и регулирование подачи тепла.

Новые отопительные котельные потребуются в комплексе с развитием системы соцкультбыта и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается выполнить от 2-х-контурных газовых котлов.

2.5. Газоснабжение

На расчетный срок реализации мероприятий    Генерального плана Боровёнковского сельского поселения предлагается обеспечить природным газом  население  сельского поселения   (где это целесообразно).

Перспективные распределительные газопроводы  среднего давления  (0,3МПа) планируются на расчетный срок реализации Генплана с подключением к газораспределительным сетям от ГРС «Окуловка». Газ среднего давления   0,3МПа  будет подан  к ГРП населенных пунктов. От ГРП газ низкого давления подается потребителям.

Планируется подключение к природному газу существующих котельных на твердом топливе (после реконструкции, где это целесообразно),  новых котельных для теплоснабжения соцкультбыта и котельных инвестиционных площадок.

Диаметры газопроводов и мощности ГРП будут определяться специализированной организацией на последующих стадиях проектирования.

## Приложение

к Программе

комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения

Окуловского муниципального района

на 2017-2030 годы

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Бурение двух скважин для водоснабжения Боровёнковского сельского поселения | филиал ООО «МП ЖКХ «НЖКС» «Окуловский филиал» | 2017-2030 годы |
| Водоотведение |
| 1 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора и КНС в п.Боровёнка | филиал ООО «МП ЖКХ «НЖКС» «Окуловский филиал» | 2017-2030 годы |
| 2 | Изготовление проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в п.Боровёнка | филиал ООО «МП ЖКХ «НЖКС» «Окуловский филиал» | 2017-2030 годы |
| 3 | Изготовление проектно-сметной документации и строительство канализационных очистных сооружений в д.Козловка | филиал ООО «МП ЖКХ «НЖКС» «Окуловский филиал» | 2017-2030 годы |